Автономное учреждение Республики Адыгея

«Институт территориального планирования»

Заказчик:

Шифр темы:

Генеральный план Муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»

Пояснительная записка

Том I

Анализ существующего положения. Обоснование проектного решения

Директор _________________________________________  Чернышев И.В.

ГАП _______________________________________________________ Шевченко М.А.

Вед.спец_________________________________________________        Выблова Н.В.

2011

Справка ГАПа

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Гл. архитектор      			     	                   		              М.А.Шевченко

Содержание

Предисловие……………………………………………………………….........4

Раздел 1 Вводная часть…………………………………………………........ 5

1.1 Краткая историческая справка………………………………………...... 5

1.2 Анализ  реализации  ранее  разработанных  проектов генеральных планов................................................................................................................9

1.3 Природные условия....................................................................................11

1.3.1 Климат..........................................................................................................................11

1.3.2 Гидрографическая сеть...............................................................................................12

1.3.3 Геолого-литологическое строение............................................................................13

1.3.4 Гидрологические условия..........................................................................................14

1.3.5 Инженерно-геологическая и геоморфологическая характеристика территорий.14

1.3.6 Рельеф..........................................................................................................................15

1.3.7 Почвенный покров.....................................................................................................15

Раздел  2 Существующее положение.........................................................17

2.1 Опорный план (по состоянию на 2009 г.) ..........................................................17

2.2 Планировочные и эколого-средовые ограничения..................................18

2.3 Комплексная оценка территории...............................................................21

2.4 Зоны с особыми условиями использования..............................................23

Раздел 3 Обоснование проектного решения.............................................26

3.1 Концепция развития....................................................................................26

3.1.1 Демографическая ситуация.......................................................................................26

3.2 Экономическая база развития....................................................................29

3.3 Расчет площади территории для размещения нового жилищного строительства.....................................................................................................30

3.4 Система зонирования..................................................................................31

3.4.1 Определение................................................................................................................31

3.4.2 Функциональное зонирование территории.............................................................32

3.4.3 Строительное зонирование........................................................................................33

3.4.4 Регламентно-режимное зонирование........................................................................34

3.4.5 Проектные предложения............................................................................................35

3.4.6 Размещение функциональных зон............................................................................36

3.5 Планировочная структура...........................................................................36

3.6 Объемно-пространственная композиция...................................................37

3.7 Система социальной инфраструктуры. Существующее положение.......37

3.8 Транспортная инфраструктура...................................................................43

3.8.1 Улично-дорожная сеть...............................................................................................43

3.8.2 Пассажирский транспорт...........................................................................................44

3.9 Инженерная подготовка территории...................................................................45

3.10 Охрана окружающей среды......................................................................51

3.11 Санитарная очистка территорий..............................................................54

3.12 Система зеленых насаждений..................................................................58

3.13. Проектные предложения по изменению границ...................................59

4. Риск возникновения ЧС на транспорте...........................................................59

4.1 Риск возникновения ЧС на магистральном нефтепроводе......................................60

4.2 Риск возникновения ЧС на инженерных сетях.......................................................61

4.2.1  Риск возникновения чс на магистральном  газопроводе..........................................62

4.3  Риск подтопления (затопления) на территории Хатукайское

сельское поселение.................................................................................................................63

4.4  Риск возникновения ЧС природного характера (землетрясение)...............................65

4.5  Доступные локальные системы оповещения и СМИ в случае ЧС ..............................68

5. Состояние жилищного фонда МО"Хатукайское сельское поселение".......70

# Предисловие..

Проект генерального плана Муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея выполнялся Автономным Учреждением Республики Адыгея «Институтом территориального планирования»

В основу разработки проектного решения положены действующие законодательные и нормативные акты, предшествующая проектная документация и результаты инженерно-геологических изысканий:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 15.10.2005г. № 191-ФЗ;

- Техническое задание на разработку Генерального плана МО «Хатукайское сельское поселение»;

- Схема территориального планирования Республики Адыгея, выполненная в 2007 г. НПО «ЮРГЦ»;

- Схема территориального планирования Красногвардейского района Республики Адыгея, выполненная в 2008 г. НПО «ЮРГЦ»;

- Методические разработки научно-проектного отдела ОАО НИИП Градостроительства периода (2000–2009г.г.), апробированные ВНИИНТПИ Госстрой России.

# Раздел 1 Вводная часть

## 1.1 Краткая историческая справка

Красногвардейский район 1

Республика Адыгея расположена на живописных северных склонах Кавказского хребта, спускающихся к плодородной Прикубанской равнине. Это одна из самых молодых республик в РФ (1991 г) и с самого начала ее автономии земли Красногвардейского района входили в состав ее территории.

Район был образован на землях Черкессии. Именно сюда, после окончания Кавказской войны потянулись жители Курской, Полтавской и других губерний. Купив у дворян Абанговых и Богдановых земли, переселенцы основали село Николаевское. Аналогично были образованы и другие населенные пункты, кроме ранее существовавших аулов.

Территориальное устройство района прошло несколько этапов.

Началом явилось образование 27 июля 1922 года Черкесской (Адыгейской) автономной области, территория которой для удобства управления была разбита на 3 округа (Псекупский, Фарсский, Ширванский). Основная часть населенных пунктов района вошла в состав Ширванского округа с центром в ауле Адамий.

5 августа 1924 года решением райисполкома область была разделена на 5 районов, а 2 сентября 1924 года облисполком утвердил своим решением конкретную районную сеть. Одним из вновь образованных районов стал Преображенский с центром в с. Преображенском. На территории района было образовано 7 сельских Советов, 45 хуторов, одно село, 6 селений, аулов 5, 2 коммуны с числом дворов 5515, населением 26856 человек: 13 366 мужчин и 13 490 женщин. Предприятия отсутствовали, значилось 12 мелких, таких как мельница, кузница, маслобойня.

Согласно постановлению Адыгейского облисполкома от 07.02.1929 г происходит укрупнение районов, вместо пяти образовано три: Красногвардейский с центром в селе Николаевском, Шовгеновском и Псекупском. Район получил свое название Красногвардейский в честь первых красногвардейских отрядов, созданных в селе Николаевском для защиты Советской власти, провозглашенной в декабре 1917 г в районе в числе трех волостей: Филинновской, Николаевской и Рязанской.

10 апреля 1936 года постановлением ВЦИК к Адыгейской Автономной области присоединились город Майкоп, Гиашенский и Ханский районы. Центром области стал город Майкоп.

Происходили еще многие изменения в административном  территориальном делении районов, но Красногвардейский район оставался всегда, и центр его оставался неизменно в с. Николаевском.

______________________________________________________________

- Историческая справка предоставлена Красногвардейским краеведческим музеем

С 11 ноября 1961 года Указом Правительства РСФСР с. Николаевское было переименовано в с. Красногвардейское.

После окончания русско-турецкой войны началось заселение царским правительством земель адыгов. Аулов осталось мало: Хатукай, Адамий, Джамбичи, Бжедугхабль. Жители аулов, где сейчас находится село Белое, перебрались в Турцию и разъехались по другим крупным аулам.

В ауле Бжедугхабль поселились греки. На площади возвышались две церкви: магометанская – мечеть и христианская.

Русскоязычное население появилось в конце XIX века из свободных крестьян Курской и Саратовской губернии Центральной России. 15 семей Курской области 20.02.1882 г оформили купчую на покупку 488 десятин земли. Земли располагались севернее аула Адамий. Несколько раньше в 1878г отставные и запасные военные из разных деревень Курской области купили 588 десятин. 3 августа 1884 года крестьяне получили разрешение на название новых поселений – селение Николаевское, Ивановское и Пустоселов из Еленовского сельсовета.

Царским указом земля на Кавказе продавалась армейским чиновникам и их семьям, участвующим и не участвующим в Русско-турецкой войне. В письме 13 декабря 1873 г из Тифлисской канцелярии сообщено подполковнику по армейской пехоте при Главном интендантском управлении Николаю Дмитриевичу Де Коваль № 3778, что ему отведен участок между рекой Кубанью и болотом Тщик на плантации № 10-233 десятины, из них 150 десятин – удобной земли.

3 апреля 1873 года генерал-майору в отставке Михаилу Посыпкину в г. Курмышин сообщили о выделенных ему по левой стороне Кубани близ болота Тщик 843 десятины, из которой 200 десятин удобной земли.

Подобные письма извещали в Тифлисе вдове статского советника Никольского, подполковнику из запасных войск Киселеву в Пятигорск, во Владикавказ статскому советнику Терпусову, протоиерею Богомолову Никите о выделении земли на Кавказе из плантаций № 8-10 не более 200 десятин удобной (ГАКК, Ф 574, т. 1д. 741, л. 1121).

Так на территории Красногвардейского района появились хутора Терпугов, Богомолов, Киселев, Посыпкин и другие по фамилиям их владельцев.

В 1930 г. постановлением Адыгейского облисполкома было намечено на базе перерабатывающего предприятия совхоза в ауле Хатукай построить консервный завод и маслозавод № 39 по переработке семян подсолнечника.

В 1929-1930 гг. почти в каждом хуторе, селении и ауле образовались колхозы, до 1959 г. их было 41 и 1 совхоз им. Микояна в а. Хатукай. В 1930 г в числе первых в области была организована Красногвардейская машинотракторная станция в а. Адамий, в 1931 г – Саратовская МТС, которые обслуживали колхозы техникой в проведении сельскохозяйственных работ.

На 1 января 1935 г. числилось 12 промышленных предприятий, из них - МТС (а. Адамий), ремонтная мастерская (совхоз «Хатукайский»), лесозавод Куртынский, артель им. Хакурате в с. Белом по изготовлению матов и корзин из лозы, завод по переработке лубочных культур на х. Литвинове, засолочный пункт в х. Литвинове, маслозавод № 39 в с. Николаевском, Белом и х. Тихоновском.

Урожайность зерновых в среднем планировалось по колхозам от 10 до 13 центнеров с гектара в 1941 г.

В 1953 г. произошло укрупнение колхозов - на базе 41 колхоза и 1 совхоза создано 7 колхозов и 1 совхоз. Малые хутора объединялись в более крупные села, которых в 1975 г. стало: 9 сел, 5 аулов, 6 хуторов и 5 поселков с числом жителей 26686.

Сегодня район имеет площадь 72552 га, в том числе пашни – 34757. Почвенный покров пашни, в основном, представлен черноземами.

По агроклиматическому районированию район входит во второй агроклиматический район, характеризующийся теплым умерено-континентальным климатом с умеренным увлажнением.

На территории района расположены 7 сельских округов, 25 населенных пунктов. Население составляет 33 тыс. человек и более 30 национальностей. Экономика района представляет многоотраслевое хозяйство: 316 предприятий и организаций различных форм собственности, из них 34 – государственных, 13 – муниципальных, 8 – предприятий потребительской кооперации, 158 – крестьянских хозяйств, 32 – акционерных общества, около 50 – частных предприятий.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются: АОЗТ «Еленовское», «Дружба», «Родина», «Кавказ», «Джамбичий», ЗАО «Колхоз Ленина», и совхоз «Хатукайский», СПК «Красногвардейский», 158 крестьянских хозяйств.

Преобладающие культуры – зерно, овощи, подсолнечник.

Основные занятие населения до революции - земледелие, животноводство, вырубка леса под пашню.

Из орудий труда использовались плуг, соха, цепь для обмолота, катки. Первые тракторы заложили основы будущей МТС.

В начале 90х годов XIX века возник маслозавод, в 1890 заработала мельница.  Был кирпичный заводик  по производству черепицы, полковая мастерская по ремонту обуви, кузница. Торговых точек практически не было, лишь при заводе была лавка.

13 декабря 1958 г. было принято решение райисполкома Красногвардейского Совета о выделении участка площадью 1 га на территории парка культуры и отдыха  имени Горького для строительства Районного Дома культуры.

5 июня 1960 г. был составлен договор на строительство, по которому клуб должен быть  сдан в эксплуатацию в декабре 1960 г. Сельский Дом культуры был построен в 1960 г.

## 1.2 Анализ  реализации  ранее  разработанных  проектов генеральных планов

а.Хатукай

Аул Хатукай развивалось  наиболее активно в 60-70 гг. ХХ в.  В  1966 г. институтом Краснодаргражданпроект был выполнен первый Проект планировки аул, а в 1972 г. - Генеральный план был выполнен не полностью.

В 80-е годы  был разработан проект корректировки генерального плана, однако, его концепция не была реализована, так  как была ориентирована на принципиальной отказ от усадебной застройки, на ее замену крупными зонами реконструкции с возведением на месте исторически сложившейся усадебной застройки секционной  застройки.

В целом развитие села происходило в соответствии с генеральным планом 1972 г. Однако ряд его градостроительных решений не получил полной реализации. Реализованы его основные принципы, касающиеся формирования планировочной структуры, системы зонирования, и системы обслуживания, формирования общественного центра, размещения объектов производственной зоны и ее развития.

Намеченная в разработанном проекте линейная структура четко прослеживается в настоящее время. Основой планировочной структуры служат улицы Мира и 50-летия Октября, на пересечении которых  в соответствии с проектом сформирован общественный центр, обслуживающий жителей аула Хатукай, население Хатукайского сельского поселения и Красногвардейского района.

В селитебной зоне преобладает  квартальная система застройки и исторически  сложившийся тип застройки – индивидуальная застройка с жилыми домами с участками.

Территориальный резерв  для развития  селитебной зоны в существующих границах населенного пункта, намеченный по генплану 1972 г., в настоящее время исчерпан.

Сформированная в а.Хатукай система бытового обслуживания предполагает  обслуживание жителей самого аула и, по возможности, жителей Красногвардейского района. Однако в  зоне общественного центра  не завершено намеченное в генплане 1972 г. формирование системы пешеходных пространств,  системы зеленых насаждений (скверов и бульваров), и транспортного обслуживания объектов общественного центра.

В настоящее время  существует дефицит территории для размещения административных учреждений, учреждений обслуживания, объектов социальной сферы.  В зоне существующего общественного центра  улично- дорожная сеть не отвечает заложенным в генплане параметрам. Не реализованы решения генплана  по формированию местных центров обслуживания  и размещению детских учреждений (число их за последние 20 лет резко сократилось) в пределах пешеходной доступности   в селитебной зоне.

Производственная зона, сформированная сельскохозяйственными предприятиями и рядом объектов инженерно-коммунального назначения, развивалась в границах производственной зоны, намеченной генпланом 1972 г. На данный момент резерв территории для развития производственной зоны  исчерпан. Намеченные к выносу за пределы селитебной зоны предприятия не вынесены, что образует чересполосицу функционального зонирования.

И, конечно, в проекте 1972 г. не могли быть спрогнозированы параметры  формирования зоны транспортной инфраструктуры  и логистики, имеющих сегодня активное развитие.

Не соответствует проекту трассировка главных улиц, в результате чего обостряются проблемы в схеме организации движения транспорта между а.Хатукай и другими населенными пунктами района. В настоящее время параметры улично-дорожной сети не отвечают заложенным в генплане.

## 1.3 Природные условия

### 1.3.1 Климат

Климат района проектирования умеренно-теплый с достаточным количеством осадков (до 540-857 мм).

Весна наступает в конце февраля – в начале марта и сопровождается выпадением большого количества осадков и значительными колебаниями температуры.

Продолжительность безморозного периода составляет 180-190 дней.

Преобладающими ветрами являются ветры восточных и северо-восточных направлений.

На территории а. Хатукай преобладающими являются ветры северо-восточного направления.

Район проектирования расположен в зоне умеренного увлажнения, о чем говорит количество месячных и годовых осадков в мм. Для характеристики климата использованы многолетние данные метеорологической станции Усть-Лабинск, приведённые в табл. 1.3.1-1 - Среднее годовое количество осадков.

Таблица  1.3.1-1 - Среднее годовое количество осадков

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Холодный период XI-III | Теплый период IV-X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Усть-Лабинск | 38 | 40 | 38 | 43 | 57 | 65 | 61 | 47 | 47 | 40 | 31 | 56 | 223 | 360 | 583 |
| Осадков за дистанционный период выпадает в среднем 300-400 мм. Годовое количество осадков колеблется от 550 до 600 мм. |

Характеристика средней месячной и годовой температуры воздуха приводится в таблице 1.3.1-2 - Температурный режим района.

Таблица 1.3.1-2- Температурный режим района.

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | 2,7 | +1,5 | +4,3 | +10,4 | +16,6 | +20,2 | 23,2 | 22,8 | +17,4 | +13 | +5 | 0 | +10,6 |
| Самым холодным месяцем в году является январь, среднемесячная температура которого составляет – 2,7°, а самым жарким – июль со средней месячной температурой 23,2°. Годовая температура воздуха +10,6 |

Максимум температуры воздуха достигает 40°С. В таблице 1.3.1-3 приведены данные о максимальной температуре воздуха в районе проектирования.

Таблица 1.3.1-3.

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | 18 | 22 | 29 | 35 | 37 | 40 | 40 | 37 | 34 | 29 | 29 | 19 | 40 |

В таблице 1.3.1-4 приведены данные о среднем из абсолютных минимумов температуры воздуха.

Таблица – 1.3.1-4

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | -17 | -16 | -10 | -1 | 5 | 9 | 13 | 12 | 5 | 0 | -7 | -14 | -12 |

Снежный покров впервые появляется в первой декаде декабря; он характеризуется крайней неустойчивостью.

Наличие большого числа дней с оттепелями (65-70 дн.) способствует неоднократному разрушению снежного покрова и мелкому накоплению его высоты.

Сходит снежный покров окончательно в середине марта.

Со снежным покровом в среднем бывает 40-50 дней в году. В феврале происходит постепенное нарастание температуры, а в конце февраля – начале марта отмечается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха к положительным значениям.

В середине марта происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 5°С, в середине апреля – через 10°С.

В то же время начинается безморозный период, однако, в отдельные годы, в связи с возвратом холодов, заморозки могут наблюдаться даже в первой декаде мая.

Продолжается безморозный период до третьей декады октября месяца. Продолжительность безморозного периода составляет 180-190 дней.

В первой декаде мая наступает лето.

Дней со средней суточной температурой большей или равной 20°С насчитывается около 65.

Преобладающими ветрами являются ветра восточных и северо-восточный направлений.

### 1.3.2 Гидрографическая сеть

Аул Хатукай располагается на левобережной территории реки Лаба, прямо около устья реки, которая затем впадает в реку Кубань. Само Хатукайское сельское поселение практически окружено водной акваторией . С Севера и Запада граница поселения  проходит по реке Кубань,  южнее поселение граничит с Краснодарским водохранилищем .

Питание рек смешанное: ледниковое, снеговое, дождевое и грунтовое. Водный режим характеризуется весенне-летним половодьем и осенне-зимней меженью, на которые накладываются дождевые паводки, проходящие в любое время года.

Половодье обычно начинается в середине марта и продолжается до августа. По окончании половодья водный режим определяется выпадающими в бассейне дождями. Паводочный период длится до второй половины декабря.

Зимняя межень неустойчивая, часто прерывается дождевыми паводками. Минимальные уровни приходятся на декабрь или февраль. Годовая амплитуда колебания уровня достигает 3-х метров.

Водные ресурсы, представленные полноводными левобережными притоками среднего течения реки Кубань такими, как Афипс, Псекупс, Белая, Лаба, Пшиш и их притоками, а также правобережными притоками, образуют речную сеть протяжённостью 9482 км, всего же в Кубань впадает более 14000 больших и самых малых притоков. По данным 100-летнего ряда наблюдений, средний годовой сток реки Кубань, формируемый за счёт дождевого и снегового питания (65 %), таяния высокогорных снегов и ледников (20 %) и грунтовых вод (15 %), составляет около 13,5 км³. Сезонные колебания уровня воды в реке различны для различных участков Кубани, у Краснодара они составляют 5 м.

Ледовый покров Кубани неустойчив. За год Кубань выносит в Азовское море около 4 млн.т. растворённых солей.

Начиная от г. Усть-Лабинска, река является судоходной.

### 1.3.3 Геолого-литологическое строение

Геолого-литологическое строение района в целом по имеющимся данным представляется следующим:

1. С поверхности до глубины – 6,0-7,0 м залегают суглинки средней и тяжелой разности, в основном макропористые, часть - известняковые, маловлажные. До глубины 0,7-1,6 м-гумусированные. Суглинки в большинстве случаев просадочны по всей своей мощности (1 тип грунтовых условий), величина относительной просадочности при нагрузке замачивания 3,0 кг/см2 иногда достигает 0,096.

2. На глубине около 6,0 м в суглинках повышается содержание песка, и они постепенно переходят в мелкозернистые пылеватые пески. С глубиной зернистость песков увеличивается, появляется примесь гравия и гальки и с глубины около 9,0 м грунт можно классифицировать как гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем.

В литологическом строении территории а.Хатукай принимают участие древнеаллювиальные отложения, представленные сверху лессовидными глинами (мощностью 0,9-2,50 м),  снизу суглинками (мощностью 1,7-4,9 м), подстилаемыми гравийно-галечниковыми грунтами и песками.

### 1.3.4 Гидрологические условия

Территория Хатукайского сельского поселения располагается в пределах Западно-Кубанского гидрогеологического района Азово-Кубанского артезианского бассейна. Подземные воды встречаются в водоносных горизонтах, образующих единые водоносные комплексы.

Глубина залегания подземных вод зависит от рельефа  местности и колеблется в пределах 2,9-3,4 м. от поверхности земли. Общий уклон зеркала грунтовых вод направлен к водохранилищу. Максимальные уровни грунтовых вод могут подниматься на 2-2,5 м выше обычных. Воды обычно безнапорные. Источником питания являются атмосферные осадки и переток воды из реки во время паводков.

Уровень воды в колодцах а. Хатукай имеет прямую зависимость от режима Краснодарского водохранилища - в паводковое время вода в колодцах поднимается на 2,0-2,5 м.

На территории а. Хатукай грунтовые воды вскрыты на глубинах 1,8-5,8 м на отметках 31,5-33,25 м.

По химическому составу грунтовые воды являются не агрессивной средой по отношению к бетонам всех видов.

### 1.3.5 Инженерно-геологическая и геоморфологическая характеристика территорий

Аул Хатукай, п.Лесной, п.Набережный, п.Свободный  расположены на II надпойменной террасе р. Кубани. В инженерно-геологическом отношении территория благоприятна, за исключением просадочности.

Рассматриваемый район располагается в пределах обширной и сравнительно просто сложенной тектонической зоны. В структурном отношении район сложен породами нижнего и среднего отдела юрской системы, перекрытыми относительно маломощными четвертичными отложениями различных генетических типов.

Отложения среднего и верхнего плиоцена, развитые в северной части рассматриваемой территории выражены песчано-глинистой толщей мощностью до 300 м.

Коренные породы в пределах равнинной части Республики и в долинах рек перекрыты отложениями четвертичного возраста, современными аллювиальными, а также делювиально-элювиальными образованиями.

Нижнечетвертичные отложения, широко развитые на водораздельных пространствах рек Белая, Лаба и других, слагают поверхности третьей надпойменной террасы. Литологически они представлены хорошо окатанной галькой и валунами изверженных и метаморфических пород с песчано-глинистым заполнителем.

Среднечетвертичные отложения, слагающие вторые надпойменные террасы, представлены галечниками, супесями, песками и глинами мощностью 12-20 м. Верхнечетвертичные образования, развитые на первых надпойменных террасах имеют мощность не более 10-15 м.

Современные аллювиальные отложения, слагающие пойменные террасы крупных рек, представлены галечниками и песками. Долины более мелких рек и балок сложены суглинками, супесями, илистыми глинами и песками с галькой. Мощность современных аллювиальных отложений колеблется от 5 до 10-15 м.

Вышеперечисленные грунты характеризуются, в основном, достаточной несущей способностью.

Территория поселения, в геоморфологическом отношении однообразна. Местами рельеф осложняется неглубокими балками, впадающими в Красногвардейское водохранилище. Абсолютные отметки территории находятся в пределах 35.00-42.00.

### 1.3.6 Рельеф

Территория района проектирования представляет собой плоскую равнину, расчлененную неглубокими балками. Склоны балок пологие в большинстве своем распаханы. Юго-восточный берег водохранилища обрывистый и только в местах примыкания балок – пологий.

Общий уклон местности почти отсутствует; местные уклоны, незначительные по величине, наблюдаются к балкам. Местами имеются блюдцеобразные понижения.

На территории поселения имеются незначительные повышения; общее понижение рельефа наблюдается по направлению к Краснодарскому водохранилищу , достигая отметки 31.3 м, по направлению на север к реке Кубань отметки приминают свое значение до 36.2 м. При этом вся территория Хатукайского сельского поселения подвержена подтоплению.

### 1.3.7 Почвенный покров

Территорию района проектирования занимают западно-предкавказские выщелоченные черноземы. Черноземы на этой площади выщелочены не полностью, на глубине 125-130 см встречаются углекислые соли, глубже они представлены гнездами белоглазки.

Выщелоченные черноземы имеют до 6% гумуса, плотное сложение, небольшую водопроницаемость. Эти почвы имеют плотное сложение  и водопроницаемость их невелика. Во время дождей они сильно набухают, теряют структурные свойства.  При высыхании их объем значительно уменьшается, на поверхности образуется прочная корка, а трещины достигают глубины полутора и более метров. Несмотря на большую мощность гумусового горизонта, эти физические недостатки выщелоченных черноземов часто бывают причиной низких урожаев.

В долинах Белой и Лабы узкими полосами от 2-3 км до 15 км залегают луговые (пойменные) черноземы. Геологическая деятельность этих рек в эпоху оледенения вызвала образование мощных отложений в виде террас. На этих террасах и сформировались луговые и лугово-черноземные почвы.

# Раздел  2 Существующее положение

## 2.1 Опорный план (по состоянию на 2009 г.)

Опорный план поселка фиксирует состояние системы зонирования, функционально-планировочной структуры, объемно-пространственной композиции и имеющиеся проблемные ситуации.

Территория района проектирования представляет собой плоскую равнину, расчлененную неглубокими балками.

На берегу Краснодарского водохранилища располагается рассматриваемое Хатукайское сельское поселение, состоящее из трех населённых пунктов: а.Хатукай, п.Свободный, п.Набережный .

Северо-восточный берег водохранилища обрывистый и только в местах примыкания балок – пологий. Почвенный покров преимущественно чернозёмный. Климат района проектирования умеренно-теплый.

Административная граница проходит по естественным рубежам – р. Кубани, Краснодарскому водохранилищу, так же граничит с Красногвардейским сельским поселением, в котором располагается районный центр с.Красногвардейское, и так же граничит с Еленовским сельским поселением.

Общая численность населения составляет по данным Администрации 5100 чел., в том числе в а. Хатукай – 4980 чел., в п.Набережный – 78 чел. в п.Свободный – 12 чел. в п.Лесной – 30 чел. По данным за последние 10 лет, динамика численности оставалась стабильной, если рассматривать поселение в целом.

Основная направленность поселения – сельское хозяйство.

В 2002 году произошло сильное затопление территории МО «Хатукайского сельского поселения», в результате были проведены укрепительные работы берегов р.Кубань и р.Лаба. В результате проведённой комплексной оценки территории поселения можно сделать вывод, что большая часть территории относится к т.н. пригодным для размещения жилищного строительства территориям.

К остальным ограничениям на территории поселения относятся зоны охраны от памятников истории и культуры  и водоохранная зона от водоёмов и рек.

Функционально земли поселения делятся на земли сельхозназначения, жилую зону, производственную, рекреационную, зону инженерной и транспортной инфраструктур, зону специального назначения.

Недостаточно развит общепоселковый центр аула Хатукай. Композиционно его составляют здания Администрации, Амбулатории и Дом Культуры.

Жилая зона представлена преимущественно застройкой усадебного типа, и небольшим кварталом насчитывающим около 11 двухэтажных секционных зданий.

Производственные предприятия рассредоточены по территории села, однако крупная производственная группа размещена на северо-востоке Красногвардейского. Неудачное расположение имеет вышеназванный консервный завод, его санитарно-защитная зона распространяется на жилую застройку.

## 2.2 Планировочные и эколого-средовые ограничения

При составлении схемы ограничений использования территории рассматривались имеющиеся в Хатукайском сельском поселении ограничительные факторы. К этим факторам относятся:

- Гидрологические ограничения:

Водоохранные зоны

Границы зон водоохраны установлены в соответствии с Водным кодексом РФ (ФЗ-№74) и представлены в таблице 2.2-1.

Таблица 2.2-1

| № п/п | Наименование водного объекта | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | р. Кубань | 200 |
|  | р.Лаба | 200 |

Согласно кодексу в границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная полоса

Прибрежные защитные полосы в соответствии с Водным кодексом РФ (ФЗ-№74) и представлены в таблице 2.2 – 2.

Таблица 2.2-2

| № п/п | Наименование водного объекта | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | р. Кубань | 50 |
| 2 | р.Лаба | 50 |

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон,  запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зона затопления  паводками 1% обеспеченности

Затоплению подвержены высокие и низкие поймы рек, имеющих верховья в горной части р. Кубани и р. Лаба. Пойма р. Лаба затапливается ежегодно на 10-15 дней. Во время наиболее сильных паводков вода выходит на 1-2 дня на пониженные участки первой надпойменной террасы.

В таблице указаны уровни воды по р. Лаба и подтапливаемые (затапливаемые) объекты экономики, населенные пункты, дома на  территории Красногвардейского сельского поселения.

- Инженерно-геологические ограничения

Инженерно-геологические ограничения связаны с опасностью грунтовых провалов (площадных и точечных), процессами оврагообразования, нарушениями структуры грунта на территориях бывших карьеров, каменоломен, в зонах рекультивации.

Сочетание природных факторов (рельеф, геологические и гидрогеологические условия) обуславливает сильную активность на территории Хтукайского сельского поселения оползневых явлений, осложнённых в ряде мест процессами абразии (подрезка склонов, вызывающая оживление гравитационных процессов - обвалов и оползней). Склон поражен абразией на всем протяжении. Абразия предопределяет здесь развитие обвалов и оползней. Дальнейшее развитие оползней угрожает разрушением близлежащим жилым домам и садовым участкам.

- Экологические ограничения

Экологические ограничения связаны с защитой окружающей среды от выбросов ингредиентов и суммаций санитарной вредности.  Границы зон их распространения установлены в соответствии с действующими нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Электромагнитные воздействия проявляются у электроподстанции, находящейся в центральной части а. Хатукай. Размер  ее санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы- территория вдоль трассы линии. В соответствии с ПУЭ (7-ое издание)  расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ.

- Историко-культурные ограничения

На территории Хатукайского сельского поселения располагается значительное количество  объектов культурного наследия, которые представлены памятниками истории и культуры. Общее количество объектов культурного наследия – 4. Расположены они, как в поселении, так и за пределами границ населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного назначения. Памятники истории и культуры расположены, в большинстве случаев, в центральных частях населенных пунктов.

Объекты культурного наследия в настоящий момент не имеют проектов охранных зон, однако, согласно рекомендациям археологов, были установлены временные границы охранных зон.

Охранная зона – это территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории рекомендуется разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия.

- Дендрологические ограничения

К данным ограничениям относятся земли, на которых располагаются леса. Известно, что на территории Хатукайского сельского поселения преобладает равнинный ландшафт и степная растительность, а земель, занятых лесами, очень мало, в основном, в пойме реки Кубань, поэтому  лесные участки особенно  нуждаются в строгой охране и уходе. Леса располагаются на землях лесного фонда.

В соответствии с Лесным кодексом РФ (ФЗ № 200), использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водных объектов, а также гидротехнических сооружений ;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

Учитывая особенности территории Хатукайского сельского поселения и дефицит лесных участков, а также невысокий рекреационный потенциал, рекомендуется использовать данные лесные участки для осуществления рекреационной деятельности.

## 2.3 Комплексная оценка территории

В процессе разработки схемы комплексной оценки  Хатукайского сельского поселения последовательно отрабатываются следующие этапы:

- 1 этап – разработка в составе генерального плана - схемы ограничений использования территории по факторам и условиям размещения нового жилищного строительства. Ограничения и запрещения носят нормативный характер. Они опираются на действующие  нормативные акты - правовое законодательство (градостроительный и земельный кодексы), нормы СНиП, СанПиНа и ранее произведенные изыскания на территории города.

- 2 этап – выявляет факторы предпочтений, дополнительно повышающих градостроительную ценность пригодных территорий, и определяет границы действия  факторов, повышающих ценность территории.

- 3 этап – сопоставляет действие факторов «ограничения» и «предпочтения» с выходом на комплексную схему оценки.

Сопоставление характеристик с различными критериями оценки и разными единицами измерения может осуществляться единственно методом экспертного анализа, опирающегося на нормативные ограничения и регламентные критерии, отражаемые на первом этапе оценки в Схеме ограничений использования территорий, входящей в состав общей комплексной схемы.

На первом этапе анализа – при составлении Схемы ограничений использования территории рассматриваются имеющиеся в Хатукайском сельском поселении ограничительные факторы. К этим факторам относятся:

- Гидрологические ограничения

- Инженерно-геологические ограничения

- Экологические ограничения

- Историко-культурные ограничения

- Дендрологические ограничения

Отмеченные выше факторы группируются в две группы: экологическую (загрязнение окружающей среды) и природно-антропогенную группы (все остальные факторы). Указанные группы факторов образуют следующие ценностные категории для размещения жилищного строительства  в Схеме комплексной оценки территории:

- Непригодные

К непригодным для жилищного строительства территориям относятся:

- Участки, занятые под кладбища, скотомогильники и их санитарно-защитные зоны

- Участки промышленных предприятий и их санитарно-защитные зоны

- Коридоры трассировки линейных объектов инженерной инфраструктуры

- Зона санитарной охраны источников водоснабжения

- Прибрежная защитная полоса

- Земли водного фонда

- Земли, на которых располагаются леса

- Временно непригодные

- Участки коммунальных и складских объектов и санитарно-защитные зоны от них

- Участки АЗС и санитарно-защитные зоны от них

- Ограниченно пригодные

- Водоохранная зона

- Зона затопления при 1% паводке

- Придорожные полосы автомобильных дорог

- Временные зоны охраны объектов культурного наследия

- Пригодные

- Территории с низким уровнем стояния грунтовых вод, допускающим устройство подвальных помещений и фундаментов глубокого заложения с прочным основанием.

- Территории, освобожденные от вредного ингредиентного воздействия вынесенных промышленных объектов и прошедшие стадию рекультивации грунтового слоя.

- Территории, где отсутствуют ограничения, свойственные категории ограниченно-пригодных территорий.

Выше обозначенные факторные ограничения позволяют установить только категории пригодности, ограниченной пригодности и непригодности территории для жилищного освоения (в том числе для строительства в целом). Однако следует учесть, что территории менее пригодные для жилищного освоения, часто оказываются предпочтительными для промышленного или рекреационного освоения.

Таким образом, комплексная оценка территории Хатукайского сельского поселения  является результатом сопоставления двух этапов комплексного анализа:

- Установление планировочных и эколого-средовых ограничений

- Систематизация планировочных и эколого-средовых ограничений с выходом на оценку пригодности территории для того или иного вида градостроительного освоения

Опыт разработки схем комплексной оценки территории показывает, что понятие градостроительной ценности является относительным.

## 2.4 Зоны с особыми условиями использования

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Хатукайского сельского поселения находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Санитарно-защитные зоны;

- Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зоны охраны объектов культурного наследия;

- Водоохранные зоны;

- Зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Для воздушных линий электропередач расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений устанавливались в соответствии с ПУЭ (7-ое издание).

Зоны охраны объектов культурного наследия

В настоящее время у всех объектов культурного наследия, находящихся на территории Хатукайского сельского поселения, отсутствуют проекты охранных зон. В связи с этим, были установлены временные границы охранных зон, согласно рекомендациям археологов.

- Поселения, городища, грунтовые могильники, селища, святилища, крепости, стоянки, укрепления – 500 м от границ объекта по всему его периметру.

Объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места)

- Памятники (истории и искусства единичного типа: обелиски, барельефы, стелы, мозаики, фрески, культовые сооружения, здания, связанные с историческими событиями и деятелями и т.д.) – 60 м от границ памятника по всему его периметру, учитывая сложившееся историко-культурное пространство.

Таблица 2.4 -2 - Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории МО «Хатукайское сельское поселение»

| № п/п | Наименование | Дата события (установки) | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Мемориальный комплекс: - Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской войны и ВОВ. - Памятник «Вечный огонь» | 1918-1920 гг. 1942-1943 гг. (1965 г.) | МО «Хатукайское сельское поселение», аул Хатукай, центр |

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (ФЗ №74).

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

В Хатукайское сельском поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны.

# Раздел 3 Обоснование проектного решения

Проектное решение рассчитывается на его реализацию в течение 20 последующих лет (с 2010 по 2030 годы). Первая очередь охватывает 10 ближайших лет.

Основной чертеж отображает собой результаты обоснования основных разделов и чертежей проекта, а также представляет собой решение концепции территориального развития, экологической проблемы, проблемы гармонического развития селитебной, производственной и рекреационной зон в их взаимосвязи.

## 3.1 Концепция развития

Проектное решение развития Хатукайского сельского поселения опирается на сравнительно недавно утвержденную схему территориального планирования Красногвардейского района, разработанную в 2006-2008 годах Ростовским отделением Южно-Российского градостроительного центра. Анализ материалов схемы позволяет о необходимости уточнения ряда ее положений.

Ниже приводится анализ демографической ситуации в сопоставлении с экономической базой развития поселения и выходом на расчетную численность населения.

### 3.1.1 Демографическая ситуация

С конца 80-х начала 90-х годов прошедшего столетия в развитии демографических процессов стали заметными признаки прогрессирующей депопуляции (превышения убыли населения над рождаемостью), что во многом усложнило прогноз будущего развития сложившихся поселений.

Демографический прогноз – понятие комплексное, системное, охватывающее динамику развития процессов (и тенденций) естественного прироста населения и его убыли; рождаемости и смертности, смены приоритетов демографических групп, миграционных и иммиграционных процессов, а также обусловливающих их потенциалов экономического развития отдельных ареалов расселения («точек роста»), принимающих на себя основные потоки мигрантов.

Некоторый опыт прогноза развития демографической ситуации в Красногвардейском районе Республики Адыгея предпринят в т. III (п. 2) Схемы территориального планирования Красногвардейского района, выполненной НКП НПО ЮРГЦ (Ростов на Дону).

Расчет показателей прогнозируемых процессов демографической ситуации автором последовательно проведен в 3-х вариантах: I – инерционном, II – стабилизационным и III – оптимистическом на период с 2006 г по 2026 г.

Каждый из указанных сценариев зависит от проводимых государственными структурами реформ в экономической и социальной сфере, предопределяется масштабами и скоростью преодоления негативных тенденций, условиями повышения качества жизни, обеспечения политической стабильности, а также демографической политикой.

Инерционный сценарий развития опирается на сложившиеся тенденции и исходит из того, что именно они в будущем останутся доминирующими.

Согласно инерционному сценарию развития, численность населения продолжит уменьшаться вследствие сохраняющейся естественной его убыли.

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов в районе возможен при условиях роста рождаемости вследствие проводимого государством национального проекта, последовательной демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, поддержку семей, оживления экономики района и выхода из депрессивного состояния, что позволит обеспечить устойчивый миграционный прирост населения.

Самым благоприятным для района является оптимистический прогноз развития населения района. Он предполагает рост численности его населения вследствие значительного механического прироста населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в районе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Хатукайское сельское поселение имеет более активное развитие, чем другие населённые пункты района. Учитывая близость к г. Краснодару, сельское поселение обладает достаточным приоритетом для миграционного притока и инвестиционных вложений.

По состоянию на 2009 год действительная численность населения Хатукайское сельского поселения составила 5400 чел. В табл. 3.1-1 приведены статистические данные по численности населения за последние 10 лет.

Половая структура населения характеризуется процентным соотношением: 41 % мужчин и 49 % женщин.

Численность работающих на 2008 год составила 3200 чел., или 72% от числа лиц трудоспособного возраста.

Число официально зарегистрированных безработных (по данным Центра занятости населения Красногвардейского района) составило в 2008 г. - 205 чел.

Центрами трудового тяготения для жителей сельского поселения являются г. Усть-Лабинск, г. Краснодар.

Работающие сегодня средние и малые предприятия обеспечивают рабочие места для 456 человек (по имеющимся данным, в действительности это число может несколько отличаться).

Рост численности населения возможен за счёт повышения рождаемости, уменьшения смертности населения, а также за счёт миграционного притока.

Главными условиями привлечения мигрантов и их закрепления в городской среде являются:

- наличие у городского муниципалитета свободных земельных ресурсов, так как большой процент перемещенных лиц прежде всего предпочитает получить от города приусадебный земельный участок;

- возможность выбора мест приложения труда, их соответствие трудовой ориентации, по специальности мигранта;

- наличие возможности получить новую более предпочтительную профессию, используя специальные учебные заведения и курсы повышения квалификации;

- наличие ресурса материальной защиты мигрантов (фонд субсидирования на приобретение жилья, ипотечный ресурс).

По состоянию на 2009 год рассматриваемое Хатукайское сельское поселение обладает наличием обширных территориальных резервов для развития жилой зоны, что играет приоритетную роль для привлечения миграционного притока.

На расчётный срок в поселении планируется расширение производственной зоны, соответственно будет увеличено число рабочих мест для жителей поселения.

Учитывая серьёзную нехватку в данный момент персонала для обслуживания предприятий социальной сферы, в будущем планируется их увеличение, что повлечёт и увеличение рабочих мест (в том числе необходимо увеличение штата сотрудников амбулатории а. Хатукай).

Сегодня для большинства регионов России характерна тенденция оттока сельской молодежи из села в город в надежде получить качественное образование и найти достойную работу. В Хатукайском сельском поселении также ощущается нехватка профессиональных кадров в учреждениях социальной сферы .

В качестве приоритетных мероприятий для удержания молодёжи можно назвать развитие инфраструктуры и АПК,  создание рабочих мест и решение вопроса с жильём для молодых специалистов.

В 2009 г. в Хатукайском сельском поселении была разработана и принята программа «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе» на 2009-2012 годы. Целью программы является  обеспечение реализации мероприятий по улучшению жилищных условий и обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности в социальной сфере и агропромышленном комплексе, либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там. Программа нацелена на создание системы государственной поддержки для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья и ориентирована на социальную категорию населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий и требующую бюджетной поддержки.

Финансирование программы предполагается производить за счёт средств федерального бюджета, бюджета Республики Адыгея, муниципального бюджета и собственных средств граждан.

Учитывая роль Хатукайского сельского поселения в системе расселения Республики Адыгея, как одной из активных «точек роста», обширные территориальные резервы для развития жилой зоны, а также состояние еще не преодоленной депопуляции в демографическом процессе в целом по стране, оказывающей ограничение на рост численности населения, в настоящем проекте генерального плана численность населения  устанавливается на уровне 7400 чел. к концу 2030 года.

На I очередь реализации проекта прогнозируется увеличение численности населения до 6500 чел.

Это возможно с учётом следующих факторов:

- наличие территориальных резервов для развития жилой зоны населённых пунктов;

- ускорение экономического развития после преодоления кризиса;

- 1-1,5-часовая транспортная  доступность от г. Краснодара и столицы Республики Адыгея - г. Майкопа, что способствует миграционному притоку;

- разработка и принятие эффективных целевых программ для создания благоприятных условий для жизни и работы на селе молодёжи.

## 3.2 Экономическая база развития

Красногвардейский район является аграрно-индустриальным районом Адыгеи, где преимущественное развитие имеют сельское хозяйство и отрасли АПК.

Отраслевая направленность производства характеризуется  высокой долей пищевой промышленности, развитием промышленности строительных материалов  и металлообрабатывающих предприятий.

Основу растениеводства района составляют зерновые и технические  культуры (в частности – подсолнечник). Животноводство района представлено скотоводческими фермами (3 молочно-товарных фермы с общим поголовьем крупнорогатого скота - 925 голов) и подотраслью свиноводства.

Характерная особенность развития пищевой промышленности связана с ее устойчивостью, стабильностью, свойством сохранять кадры производственных и сбытовых фирм даже в кризисные периоды, как следствие гарантированного сбыта продукции в достаточно крупном городе с развитой системой пригородного (сопряженного) расселения.

Экономическая база развития Хатукайского сельского поселения также имеет преимущественное сельскохозяйственное направление, которое является базовой отраслью экономики, а также характеризуется доминированием средних и малых предприятий, которые обеспечивают большую часть объёма промышленного производства. Успешное функционирование малых и средних предприятий создает благоприятные условия для оздоровления экономики: развивается конкуренция; создаются дополнительные рабочие места, повышается экспортный потенциал; лучше используются местные сырьевые ресурсы.

Характеризуя состояние экономической базы развития Хатукайского сельского поселения на 2009 год следует отметить (с одной стороны) влияние на ее развитие в последние годы кризисной ситуации, но с другой стороны, нельзя не отметить реальных предпосылок к будущему экономическому подъему в обозримой перспективе.

К числу их относятся такие постоянно действующие факторы, как близость географического расположение поселения по отношению к крупному региональному центру промышленного развития – г. Краснодару, как совмещение центра поселения, как наличие территориальных резервов для развития как селитебной, так и производственной зоны поселения.

Анализ условий реализации функции центра всего муниципального района аулом Хатукай показывает значительный дефицит видов производственной инфраструктуры, учреждений, кадрового состава, что составляет своеобразный резерв для будущего развития общественно-делового центра.

Развитие экономической базы поселения в рамках расчетного срока неразрывно связывается с перспективами совершенствования новейших прогрессивных отраслей и технологий (логистика, система маркетинга и менеджмента).

## 3.3 Расчет площади территории для размещения нового жилищного строительства

Хатукайское сельское поселение представлено 3 населенными пунктами: а.Хатукай, п.Набережный, п.Свободный. Ниже приводится их сравнительная характеристика по состоянию на 2009 год.

Таблица – 3.3 – 1

| № п/п | Наименование | Численность населения, чел. | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а.Хатукай | 5034 | 313,3 |
| 2 | п.Набережный | 107 | 17 |
| 3 | п.Свободный | 6 | 3,1 |
|  | Итого | 5147 | 333,4 |

Данные населенные пункты имеют различные условия территориального развития. Аул Хатукай обладает открытым направлением территориального развития селитебной зоны, п.Лесной, п.Свободный, п.Набережный ограничены в дальнейшем территориальном росте.

Согласно уточненному прогнозу развития поселения таблица №3.3-2.

Таблица  3.3-2

| № п/п | Наименование | Численность населения на 2009 г., чел | Численность населения на I очередь, чел | Численность населения на конец расчетного срока, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Хатукайское сельское поселение» | 5400 | 6276 | 7152 |

Территориальная потребность для размещения нового жилищного строительства предопределяется с одной стороны необходимостью расселения контингента нового дополнительного населения (1752 чел.) с обеспечением современных и перспективных критериев комфорта проживания его на отводимых территориях, а с другой стороны повышением нормы жилищной обеспеченности существующего населения с 21 м2 на одного жителя до расчетного критерия бытового комфорта 30 м2 на жителя общей жилой площади (т.е. на 9 м2 на жителя). Учитывая достаточно крупный размер приусадебных земельных участков, в среднем превышающих 0,1 га, в зоне усадебной застройки размещение новых жилых строений (пристроек, флигелей) обычно осуществляется на существующих придомовых участках. При этом выход на новые территории в условиях сельского бытового уклада (при образовании новых семей) обычно менее вероятен по сравнению с городским бытовым укладом. Учетный процент выхода на новые территории на селе не превышает 10%. Однако полный выход на новые территории неизбежен в зоне секционного капитального строительства при отсутствии индивидуальных приусадебных участков.

## 3.4 Система зонирования

### 3.4.1 Определение

На основном чертеже выделены основные функциональные зоны: селитебная, производственная, рекреационная, санитарно-защитная.

Селитебная зона (объединяющая жилую зону, общественную и сеть жилых улиц) подразделяется на существующую сохраняемую, проектируемую   и резервируемую для реализации  за пределами расчетного срока.

Производственная зона представлена двумя подзонами: промышленно-инфраструктурной и сельскохозяйственными угодьями.

Рекреационная зона объединяет систему земных насаждений и функционально связанные с ней территории учреждений и устройств спорта, массового отдыха, реабилитационно-оздоровительной деятельности.

В настоящее время особо усилилось внимание к необходимости полного решения в генеральных планах экологических проблем. Это связано с планировочным выделением резервов территория для перспективного переноса объектов, создающих экологическую опасность, из жилой зоны на свободные территории и объектов жилой застройки на случай сохранения производственного объекта на прежнем месте.

### 3.4.2 Функциональное зонирование территории

Система зонирования

Современная система зонирования территории складывается из:

- функционального зонирования;

- строительного зонирования;

- регламентно-режимного зонирования.

По установкам действующего Градостроительного Кодекса функциональное зонирование включает:

- жилую;

- общественно-деловую;

- производственную;

- инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационную;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения.

Жилая зона

В состав жилых зон включаются:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- зоны застройки среднеэтажными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду и проживание населения. В состав жилых зон могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В ауле Хатукай:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами занимает площадь 641,28 га;

- зона застройки среднеэтажными секционными жилыми домами занимает площадь 9,12 га.

Секционная застройка, 2 -3 этажа, расположена в центре населённого пункта.

Общественно-деловая зона  представлена отдельными территориями, расположенными населённом пункте а.Хатукай.

В а.Хатукай общественно-деловая зона занимает площадь 2,35 га. Общественный центр села формируют следующие объекты: здание администрации поселения, дом Культуры,  здесь же расположен памятник В.О.В. школа, и здание амбулатории.

Производственная зона

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта и трубопроводов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

В общей сложности производственная зона занимает 72,1 га на всей территории Хатукайского поселения, объекты размещены разрознено. Анализ влияния производственных объектов на территорию, застроенную жилыми домами, приведён в разделе «Комплексная оценка территории».

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

По территории поселения проходит трасса Федерального значения. На схеме функционального зонирования Федеральная трасса показана в границах придорожных полос.

Инженерная инфраструктура включает территории занятые инженерными объектами: системой дамб, канализационными очистными сооружениями, ГРС и коридорами прохождения коммуникаций.

Рекреационная зона

В состав зоны включены территории, занятые озеленением общего пользования, а также лесные территории поселения. Зона предназначена для отдыха, занятий спортом жителей поселения и района.

Земли сельскохозяйственного использования

Территория сельскохозяйственного использования занимает 45% от всей площади поселения, включает пастбища, сенокосы, пашни, сады. Сельскохозяйственные территории расположены от автомобильной дороги регионального значения – с запада до восточной границы поселения единым массивом

Зона специального назначения

В состав зоны Хатукайского поселения, входят территории, занятые кладбищами, иных объектов нет. Суммарная площадь территории кладбищ 14 га, количество – 7.

### 3.4.3 Строительное зонирование

Строительное зонирование (разделение застроенной территории по этажности и типу застройки) выражено  в а.Хатукай  включением в общий массив малоэтажной усадебной застройки сравнительно небольшого участка среднеэтажной секционной застройки вдоль центральной улицы.

### 3.4.4 Регламентно-режимное зонирование

Регламентно-режимное зонирование представлено признаками преобладания на территории определённых ограничений, то есть это зоны с особыми условиями использования территории, которые регламентируются законодательными и нормативными документами. К ним относятся: водоохранная зона, охранная зона объектов историко-культурного наследия, охранные зоны линейных объектов, взрывоопасные зоны газопровода высокого давления, придорожные полосы и полосы санитарного разрыва от автомобильных дорог, территории, предоставленные для добычи полезных ископаемых, санитарно-защитные зоны предприятий.

В границах земель поселения зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

- водоохранная зона водных объектов и их прибрежная защитная полоса: реки Белая и реки Лаба – имеет площадь 14498,34 га;

- зона 1% паводка имеет площадь 1116,72 га, в границу зоны попадает все поселение;

- санитарно защитные зоны от объектов и предприятий различного класса вредности имеют общую площадь 13 69,25 га;

- зоны от взрывоопасных объектов, автозаправочные станции и котельная, имеют площадь 11,22 га;

- зоны санитарного разрыва от линий электропередач высокого напряжения (35 кВ и 10 кВ), от газопровода высокого и среднего давления в общей сложности занимают площадь 349,63 га;

- придорожные полосы дорог IV категории занимают территорию площадью 226,29 га.

Общая площадь земель в границах зон с особыми условиями использования территории 15905,6 га.

Подробное описание зон с особыми условиями использования территории приведено в разделе «Комплексная оценка территории».

Таблица 3.4.2 - Распределение земель по функциональному зонированию. Баланс территории (современное состояние)

| № п.п. | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона, из них: | 815,19 |
|  | -зоны застройки индивидуальными жилыми домами; | 806,07 |
|  | -зоны застройки среднеэтажными жилыми домами. | 9,12 |
| 2 | Общественно-деловая зона. | 12,12 |
| 3 | Производственная зона. | 200,4 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур. | 259,13 |
| 5 | Рекреационная зона. | 650 |
| 6 | Сельскохозяйственного использования. | 4824,37 |
| 7 | Специального назначения. | 10,6 |
| 8 | Прочие территории. | 17241,19 |
|  | Всего | 24018 |

### 3.4.5 Проектные предложения

Генеральным планом предлагается развитие функциональных зон в следующих направлениях:

Жилая зона

На основании комплексной оценки территории выявлены наиболее благоприятные участки для развития жилой застройки. Проектное решение предусматривает территориальное развитие до 105,8 га, учитывая потенциально возможный рост населения до 7 тыс. чел. к концу 2030г. и рост жилой обеспеченности до 30 м2/чел.

Развитие зоны жилой застройки предполагается на двух площадках, размещаемых на основных направлениях перспективного освоения территории  в юго-восточной части аула Хатукай и на территориях тяготеющих по направлению к трассе Федерального значения.

Для разрешения неблагоприятной экологической ситуации, сложившейся из-за чрезмерно близкого расположения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в проекте заложены резервные территории для жилищного строительства.

На схеме функционального зонирования показана очерёдность освоения и резервные территории жилой застройки, а также выделены зоны среднеэтажной жилой застройки.

Общественно-деловая зона

Предполагается развитие в центральной части аула Хатукай. Планировочная  структура аула, в генплане предлагается системой подцентров обслуживания населения, с обеспечением радиуса доступности. Радиусы достуности для школы – 1000 м., ДДУ- 400 м., Амбулатория – 1000 м.

Производственная зона

Генпланом  предлагается развитие производственной зоны в западном направлении от существующей центральной площадки. Так же генпланом предлагается реконструкция существующей промзоны.

Санитарно-защитные зоны предприятий необходимо озеленять.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

В генеральном плане предлагается перенесение транзитного и грузового движения за пределы жилой застройки.  Выделены территории сооружений инженерной инфраструктуры - площадка очистных сооружений канализации.

Большую часть зоны занимают инженерные сооружения по защите территории от подтопления (дамбы).

Рекреационная зона

При реорганизации производственной территории около амбулатории предлагается устройство рекреационной зоны.

Специального назначения

На территории поселения насчитывается 7 кладбищ, 2 расположено прям на территории аула Хатукай, одно в п.Набережный и остальные рассредоточены вдоль трассы Федерального значения.

### 3.4.6 Размещение функциональных зон

Ареал размещения производственной зоны всем ходом предшествующего развития предопределился в северо-западной и центральной части аула Хатукай.

Селитебная зона

Выбор вариантов и направлений территориального развития селитебной зоны определяется в данном случае удобством связи с центром сельского поселения, с местами приложения труда производственной зоны, экологическими условиями, наличием свободных территорий.

В проектном решении результате сопоставления ряда вариантов определились две площадки для будущего строительного освоения: южная и юго-западная.

Согласно расчету на них намечается разместить жилую зону с учетом детских дошкольных учреждений и сети жилых улиц.

Рекреационная зона

Так же в самом ауле Хатукай необходимо создать зоны рекреации , облагороженные малыми архитектурными формами (беседками, лавочками, теневыми навесами и т.п.)

## 3.5 Планировочная структура

Довольно крупный массив застройки сельского поселения, высокая норма автомобилизации населения и значительная численность обусловливают необходимость его структуризации, т.е. классификацию путей пропуска различных видов транспортных потоков, формирования микрорайонных образований, размещения центров системы социального сервиса, связь с рекреационной зоной и местами приложения труда.

Транспортно-магистральный каркас территории сельского поселения представляет собой транспортную сеть, состоящую из автодорог : Федерального значения  Р251 Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск, она проходит западнее аула Хатукай на расстоянии одного километра, и дорог местного значения.

Динамика развития планировочной структуры в пространстве и времени отображает принцип одновременного территориального развития селитебной зоны в Южном и Юго-Восточном направлениях (относительно местоположения центра поселения). На конец расчетного срока намечается дальнейшее развитие первоочередного микрорайона на визуальном продолжении.

В пределах перспективной Южной площадки на конец расчетного срока намечается формирование микрорайона усадебной застройки, обеспечиваемой первичным обслуживанием (детскими дошкольными учреждениями, блоками внешкольной деятельности, первичными центрами торговли и бытового обслуживания).

## 3.6 Объемно-пространственная композиция

В основу композиционного построения генерального плана изначально положен принцип пространственной связи жилой и рекреационной среды . Непосредственная близость водных акваторий, создает благоприятную площадку для развития рекреационной зоны, которая в свою очередь благоприятно сказывается на уровне жизни, здоровье местных жителей.

## 3.7 Система социальной инфраструктуры. Существующее положение

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – объектов здравоохранения, образования, культурно-просветительских учреждений. При этом на уровне схемы территориального планирования рассматриваются объекты, отнесённые к первичной периодической ступеням обслуживания.

Система здравоохранения

Система здравоохранения Хатукайского сельского поселения включает в себя Хатукайскую амбулаторию, расположенную в центре аула Хатукай.

Процесс свертывания сети больничных учреждений, наблюдавшийся в Адыгее в конце 90-х годов, затронул и Красногвардейский район. Так, число ФАПов на территории района сократилось с 16 в 1995 году до 11 в 2006 году.

Техническое состояние зданий лечебных учреждений также неудовлетворительное.

Система образования

Развитие отраслей образования является  одним из базовых показателей развития социальной сферы в республике.

Сеть образовательных учреждений в Хатукайском сельском поселении представлена 2 детскими дошкольными учреждениями и 1 образовательными учреждениями.

Средне специальных и Высших учебных заведений на территории Хатукайского сельского поселения нет.

Сеть детских дошкольных учреждений

Сеть дошкольных образовательных учреждений в Хатукайском сельском поселении представлена 2 детскими учреждениями. В Хатукайском сельском поселении охват детей общественным дошкольным образованием составляет 62% от общего числа детей дошкольного возраста.

Хатукайское сельское поселение Красногвардейского района характеризуется низким охватом населения услугами дошкольного образования.

Техническое состояние зданий детских дошкольных учреждений характеризуется высокой изношенностью основных фондов до 90%.

Таким образом, учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для района решающей в сфере образования с строительством дополнительных мощностей.

Система общего образования

Система общего образования в Хатукайском сельском поселении представлена 1 учреждением. Всего в Хатукайском районе функционирует 1 учреждений общего образования. За последние время емкость учреждений сократилась незначительно, но численность обучающихся в них детей уменьшилась примерно на 30%, с 1100 чел в 1997 году до 900 чел в 2006г. Характерно,  что данный процесс весьма интенсивно развивается  в настоящее время, что напрямую обусловлено сложившейся демографической обстановкой в районе. Отрицательной тенденцией в районе является тенденция уменьшения охвата населения образовательными услугами. Так, на 2006 год общим образованием в районе  в целом было охвачено около 70% подростков в возрасте от 7-16 лет, тогда как в 2002 году данный показатель равнялся 89,0%.  К числу немногих положительных сдвигов в системе общего образования можно отнести некоторое уменьшение процента учеников, занимающихся во вторую смену до 21% в 2005 году.

В Хатукайском сельском поселении нет детской молочной кухни.

Проблема нехватки мест в общеобразовательных учреждениях Хатукайском сельском поселении в дальнейшем может еще более обостриться, в связи с прогнозируемым изменением демографической ситуации в сторону увеличения количества детей школьного возраста.

Бассейнов на территории Хатукайское сельское поселение нет.

Система бытового обслуживания

Аул Хатукай является административным центром района. В настоящее время в зоне его административно – общественного центра расположен ряд административных и деловых учреждений.

Ниже приводится перечень административных, кредитно-финансовых и правовых учреждений Хатукайского сельского поселения.

Таблица 3.7-4- Административные, кредитно- финансовые учреждения  Хатукайского сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Хатукайскомго сельского поселения | а.Хатукай |
| 2 | Отделение СбергБанк | а.Хатукай |
| 3 | Телеграф | а.Хатукай |

Комплекс административных и деловых учреждений дополняется учреждениями культуры и досуговой деятельности

Таблица 3.7-5 - Учреждения культуры и досуга

| № п/п | Наименование | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Два сельских Дома культуры | а.Хатукай |
| Культовые здания |
| 1 | Мечеть | а.Хатукай |
| Прочие учреждения обслуживания |
| 1 | РУФПС почта России | а.Хатукай |
| 2 | ОАО «ЮТК» | а.Хатукай |

Сеть учреждений повседневного обслуживания

Сеть учреждений повседневного обслуживания - включает Предприятия бытового обслуживания, торговли (товары повседневного спроса), предприятия общественного питания. Сеть учреждений повседневного обслуживания развита в населенных пунктах поселения  функционируют предприятий торговли повседневного спроса и магазины продуктов питания, парикмахерские и ряд предприятий бытового обслуживания. Развитие придорожного сервиса вдоль Федеральной трассы Майкоп-Усть-Лабинск.

Следует отметить, что работающие в настоящее время в ауле Хатукай ДОУ с точки зрения пешеходной доступности не удовлетворяют потребностям населения , здания изношены.

В зоне центра располагаются также специализированные магазины, кафе, - объекты периодического обслуживания населения.

Проектное решение

Развитие социальной инфраструктуры

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – объектов здравоохранения, образования, культурно-просветительских учреждений. При этом на уровне схемы территориального планирования рассматриваются объекты, отнесённые к периодической ступени обслуживания.

Система мероприятий по развитию системы здравоохранения

Дальнейшее развитие здравоохранения в Хатукайском сельском поселении в целом связано с решением основных проблем:

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств;

- преодоление неукомплектованности медицинскими кадрами и несоответствия обеспеченности населения врачами и средним медперсоналом нормативам, установленными Правительством РФ;

- кратное снижение показателей смертности;

- снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения района на расчетный период определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: численность врачей на 10 000 жителей – 41; численность среднего медицинского персонала на 10 000 жителей – 114,3; количество койко-мест на 10 000 жителей – 134,7, из них больничных – 102 на 10000 жителей; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 10 000 жителей/смена) – 181,5.

Следует иметь в виду, что приведенные нормативные показатели в средне - или тем более дальнесрочной перспективе, по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в объекты здравоохранения, могут быть изменены, а минимальные государственные социальные стандарты носят не целеопределяющий характер, а играют роль минимальной планки предоставляемых государством гарантий и могут быть использованы лишь как фиксированный минимальный уровень развития.

В системе мероприятий по развитию здравоохранения предусматривается:

- Реконструкция и расширение здания ЦРБ Красногвардейского района.

- Реконструкция терапевтического отделения и пищеблока ЦРБ.

- Реконструкция здания станции скорой помощи и  клинической лаборатории  ЦРБ

- Реконструкция здания поликлиники ЦРБ

- Реконструкция здания амбулатории в а. Хатукай

- Развитие системы дополнительных медицинских услуг.

Мероприятия по развитию системы образования

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для района. К основным проблемам, с которыми столкнется район в расчетный  временной период, можно отнести:

- Необходимость повышения уровня качества предоставляемых образовательных услуг

- Необходимость повышения охвата населения всеми видами  образовательных услуг.

- Несоответствие сети общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений реальным потребностям и необходимость её реформирования.

- Износ учебного оборудования, неудовлетворительное состояние материально-технической базы.

Развитие системы дошкольного образования

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, следует выделить невысокий современный охват детей дошкольным образованием, неудовлетворительное техническое состояние зданий и значительные территориальные диспропорции в загруженности существующих мощностей. Существующая сеть дошкольного образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей.

Дальнейшее развитие дошкольного образования в районе связано в первую очередь с ростом охвата  детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием.

Ожидаемое повышение рождаемости и охвата детей образованием поставит перед поселением вопросы строительства детских садов. Даже принимая за основной сценарий развития стабилизационный можно утверждать, что к 2016 году в районе количество мест в детских дошкольных учреждениях должно будет превышать существующий показатель примерно в 2 раза. Минимальный норматив потребности в дошкольных образовательных учреждениях (40  мест на 100 детей в сельской местности) в районе будет достигнут в 2011 году. Для этого необходимо строительство 2 детских сада в а. Хатукай и реконструкция (расширение) существующих детских садов, мощности которых не отвечают потребностям населения.

Система мероприятий по развитию системы дошкольного образования

На первую очередь проектом предусматривается:

1. Реконструкция существующих детских садов в а.Хатукай;

2. Строительство детских садов в районе нового  строительства;

Таким образом, в районах нового строительства по проекту целесообразно размещение 2-3 детских садов.

Система мероприятий по развитию общего образования

Система общего образования в Хатукайском сельском поселении представлена 1 учреждением , расположенными в центре а.Хатукай.

В общеобразовательном учреждении а. Хатукай обучается дети школьного возраста всего поселения.

В структуре детей школьного возраста возрастет доля учеников начальных классов – это численно большие поколения рожденных в 2000-х годах, в период некоторого подъема рождаемости. В целом, сокращение численности детей школьного возраста на расчетный период уже заложено в возрастной структуре населения и является прямым следствием длительной депопуляции. Добиться относительного повышения контингента школьников удастся лишь во второй половине расчетного периода.

В Хатукайском сельском поселении  возможен рост числа детей школьного возраста, так  как в районном центре имеются все условия для развития специализированных школ.

Таким образом, для решения проблемы оптимизации существующей сети образовательных учреждений, ликвидации сменности и переуплотненности а.Хатукай, необходима реконструкция имеющейся школы.

Система мероприятий по развитию образования в районе включает в себя рационализацию существующей образовательной сети с учетом достижения цели повышения охвата населения образовательными услугами, приведение в соответствие с нормативами и гигиеническими требованиями материально-технической базы, повышения качества и доступности получения образовательных услуг.

Таким образом,  на первую очередь предусматривается:

1. Реконструкция школы на улице Мира.

Система мероприятий по развитию системы дополнительного и специального образования

На расчетный срок  планируется реконструкция существующей школы, планируется строительство спортивного комплекса, со стадионом и бассейном вблизи существующей школы.

## 3.8 Транспортная инфраструктура

### 3.8.1 Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Существующая уличная сеть представлена многочисленными фрагментами прямоугольных сеток и фокусных (ориентированных под разными углами) построений из узких улиц.

Сеть магистральных улиц общепоселкового значения представлена главной  ул. Мира и сетью дорог местного значения, объединяющих все части поселения.

Вышеперечисленные улицы образуют транспортно-магистральный каркас, к которому подводят потоки транспорта местные магистрали и основные транспортные проезды, выделяемые из числа жилых улиц.

Уличная сеть имеет выходы на федеральную автотрассу Р253 Усть-Лабинск – Майкоп  и, таким образом, связана с частью внешних дорог.

Современные транспортные магистрали имеют узкую проезжую часть. Улицы имеют асфальто-бетонное и гравийное покрытие. Твердого покрытия проезжих частей недостаточно.

Проектное решение

Генеральным планом сельского поселения предусматривается в основном сохранение существующей улично-дорожной сети. При этом производится разграничение их по функциональному назначению и выравнивание красных линий.

Проектное решение исходит из следующей классификации улиц и дорог:

- магистральные улицы общепоселкового значения;

- основные транспортные проезды из числа жилых улиц;

- основные пешеходные направления на подходах к общепоселковому центру (бульвары, жилые улицы с преимущественно пешеходным движением);

- система главных улиц и площадей зоны общепоселкового центра.

Дороги (по признаку принадлежности)

- федеральные;

- региональные;

- местные (муниципальные).

Дороги (по функциональному признаку)

- обходные;

- грузовые;

- парковые.

Магистральные улицы общепоселкового значения, принимающие на себя транспортные потоки из прилегающих микрорайонных образований (через сеть местных магистралей и проездов) и проводящие их к местам приложения труда и общепоселковому центру (ул. Мира) составляют основу внутреннего магистрально-транспортного каркаса аула.

Магистральные улицы и дороги должны обеспечивать удобные и надежные транспортные связи всех районов с общественным центром, основными местами приложения труда, с объектами грузообразования, хранения и технического обслуживания автомобилей, с зонами отдыха и сетью внешних автомобильных дорог и сооружениями других видов внешнего транспорта.

Определение количества автозаправочных станций

Количество АЗС определяется исходя из периодичности заправки. Принимается, что автозаправочная колонка обслуживает 200 единиц техники, при этом периодичность заправки обеспечивается количеством колонок.

Периодичность заправки:

- для легковых автомобилей – 1 заправка на 10 суток;

- для служебных автомобилей – 1 заправка в 3 суток;

- для грузовых автомобилей – 1 заправка в 2 суток;

Исходя из расчета, что на АЗС находится в среднем по 5 колонок, получаем:

Принимаем 1 АЗС. В настоящее время на территории Муниципального Образования «Хатукайское сельское поселение» имеется 2 автозаправочные станции.

Определение количества станций тех. обслуживания.

Количество СТО определяется из расчета, что каждая из них обслуживает 1000-2000 автомобилей, находящихся в боксе. Согласно СНиП 2.01.07-89* в боксе может быть 50-70% от общего парка автомобилей. В данное время СТО на территории поселения нет, проектом заложено строительство СТО вдоль Федеральной трассы.

### 3.8.2 Пассажирский транспорт

На территории поселения нет автобусных станций.

Существующее положение

В качестве дополнительного общественного транспорта может быть использовано легковое такси.

### 3.9 Инженерная подготовка территории

Существующее положение

Аул Хатукай располагается устье рек Кубань и Лаба. Берега повсеместно обрывисты и постоянно разрушаются под воздействием волн и течения. Величина обрывов достигает местами 5-6 м.

Территория района проектирования представляет собой плоскую равнину, расчлененную неглубокими балками. Склоны балок пологие в большинстве своем распаханы.

Общий уклон местности почти отсутствует; местные уклоны, незначительные по величине, наблюдаются к балкам. По уклонам территория села относится к неблагоприятной. Местами имеются блюдцеобразные понижения.

Рассмотрение истории строительного освоения территории, анализ ситуации позволили определить и качественно охарактеризовать основные негативные  факторы недостаточного благоустройства территории:

- отсутствие дождевой канализации;

- отсутствие системы хозяйственно-бытовой канализации на значительной территории индивидуальной застройки (выгребные ямы имеют водопроницаемые стенки и днище, имеются вводы водопровода в здания от централизованной системы водоснабжения);

- утечки из подземных водонесущих коммуникаций;

- отсутствие благоустройства территории, прилегающей к рекам.

Проектные предложения

Предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории МО «Хатукайское сельское поселение» (с учетом архитектурно-планировочного решения генерального плана, гидрогеологических условий, антропогенных условий освоения);

а) вертикальная планировка территории;

б) организация  отведения и очистка поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные воды) с очисткой загрязненной части;

в) благоустройство территории, прилегающей к рекам;

г) благоустройство проектируемых рекреационных зон;

д) защита территории от затопления.

Вертикальная планировка

Средствами вертикальной планировки следует предусмотреть на проектируемой территории организацию отвода поверхностных вод, увязав высотное положение существующих (или ранее запроектированных) улиц с вновь создаваемыми.

В основу схемы вертикальной планировки территории положены следующие принципы:

обеспечение водоотвода с квартальных, микрорайонных территорий поверхностным способом;

обеспечение минимальных объемов земляных работ в строительном производстве.

Намечаемая проектом сеть магистралей и жилых улиц должна решаться, в основном, применительно к существующему рельефу, за исключением участков с сильно пересеченным рельефом, требующих дополнительной подсыпки для соблюдения на проездах допустимых уклонов.

Организация отведения и очистки поверхностного стока.

Отвод поверхностного стока с территории  поселка  в настоящее время осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в пониженные места. Отсутствие дождевой канализации приводит к подтоплению отдельных улиц аула  в период дождей.

В настоящем проекте даны предложения по организации системы дождевой канализации, посредством которой отводятся стоки с поверхности улиц, а также с территорий жилых микрорайонов, от общественных объектов застройки.

Предложения по развитию системы дождевой канализации  определяют основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений. В перспективе необходимо заказать специализированной организации проект дождевой канализации, в котором уточнялись бы вопросы территориального размещения очистных сооружений,  необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для полива территории.

Для сбора и отведения поверхностного стока на территории проектируемой застройки предусматривается неполная раздельная система канализации: совмещенная система открытых и закрытых водостоков на территории малоэтажной застройки, то есть система открытых бетонных лотков, кюветов, водоотводных канав с дальнейшим подключением их к сборной закрытой сети; на территории проектируемой секционной застройки  на отдельных участках возможна закрытая система. Сборные коллекторы дождевой канализации транспортируют поверхностные стоки на очистные сооружения дождевой канализации.

На территории производственных предприятий предусматривается очистка загрязненных нефтепродуктами поверхностных вод, после этого воды сбрасываются в общую систему дождевой канализации и поступают на очистные сооружения.

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжих частей улиц (в местах пересечения автодороги с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 500 мм или мостики). Наименьший продольный уклон равен 0,3% для обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости.

Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоев грунта. Выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей. Для приема воды в закрытые водостоки из уличных лотков предусматриваются водоприемные колодцы в пониженных участках, на перекрестках улиц (в соответствии  с шагом расстановки водоприемников).

На перспективу предлагается рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения, в частности, для полива зеленых насаждений приусадебных участков. Экологическое преимущество использования поверхностного стока для технических нужд является и экономически выгодным, так как сокращается потребление чистой воды. Однако в связи с вероятностным характером образования поверхностного стока, необходима аккумулирующая емкость, что требует отведения специальной площади. Степень очистки поверхностных вод определяется требованиями к качеству используемой воды. Поверхностные воды включают дождевые, талые, поливо-моечные стоки. Расход воды, направляемый на очистку, определяется согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к охране и использованию водных ресурсов, предусматривается очистка дождевого стока перед выпуском в водоем.  Разрешается сбрасывать поверхностный сток в водные объекты без очистки только с небольших застроенных территорий и с территорий лесопарков.

Очистные сооружения дождевой канализации могут быть традиционного типа и в виде водоочистных комплексов полной заводской готовности.

При определении производительности очистных сооружений поверхностного стока исходят из условий задержания возможно большего количества загрязнений, содержащихся в стоке при обработке его минимального расхода. Поэтому очищают не весь сток, а наиболее загрязненную его часть. Установлено, что в первые минуты стока концентрация взвешенных веществ в 10-20 раз выше, чем в конце дождя. Вследствие этого перед очистными сооружениями  устанавливается разделительная камера, то есть колодец-делитель, направляющий первую наиболее загрязненную часть стока в резервуары на очистку, а последующую часть стока (условно чистую) – в водоприемник. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объема дождевого стока, 100% годового объема моечных вод и большей части талых вод. Разделительные камеры предполагаются перед очистными сооружениями бассейнов.

Состав очистных сооружений стоков селитебной застройки  традиционного типа может быть следующим: разделительная камера, в которой происходит разделение дождевого потока на более загрязненную часть, направляемую на очистку, и менее загрязненную направляемую на сброс. На очистные сооружения поступает наиболее загрязненная часть поверхностного стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки. Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей будет поступать на очистные сооружения.

В состав очистных сооружений входят также отстойники проточного типа, оборудованные мусороулавливающими решетками  и нефтеловушками, а также аккумулирующая емкость.

Аккумулирующая емкость предназначена для снижения мощности очистных сооружений. Из аккумулирующей емкости стоки поступают на очистку в течение длительного периода с небольшим расходом. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составляет 100 метров.

Устройство канализационных насосных станций дождевой канализации для перекачки стоков на ближайшие очистные сооружения (вместо отвода на данных участках в реку) затруднительно из-за отсутствия на плотно застроенной территории мест для размещения ДНС (дождевых насосных станций) и напорных коллекторов.

Для очистки поверхностного стока  селитебной застройки могут использоваться простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения, в основе которых – отстойники с дополнительной аэрацией.

Водный очистной комплекс представляет собой гидравлически связанную систему: пруд-отстойник, пруд-аэроратор и чистый пруд – одновременно являются регулирующей емкостью и очистным сооружением, основанным на естественных природных условиях: аэрации, обеззараживающем солнечном излучении, гравитации взвешенных веществ, кислородном насыщении растениями.

В этой секции происходит доочистка методом естественной аэрации, которую можно дополнить посадкой активных поглотителей загрязнений и кондиционеров воды, например, водный гиацинт (размножается с необыкновенной скоростью, и может быть использован на корм животных).

Для очистки поверхностного стока рекомендуется метод гидроботанических площадок (ГБП), основанный на естественном эффекте задержания, осаждения и разложения различных загрязнителей в малых водоемах в результате жизнедеятельности высшей водной растительности и естественных гидрохимических процессов. Для усиления очистки стоков на ГБП в качестве катализатора используют природные сорбенты (шунгит, цеолит и пр.) Дно пруда (или площадки)  засаживается тростником с плотностью до 100-150 стеблей на один квадратный метр и дополнительно засыпается сорбентом на 10-15 см.

Из чистого пруда очищенные воды равномерно сбрасываются в пруд или используются в системе поливочного водопровода, технического водоснабжения и других целей.

В стесненных условиях береговой полосы, вблизи парковых зон возможен вариант устройства компактных бетонных емкостей полузакрытого типа (для первой отстойной части), устройство фонтанных струй на поверхности (для второй секции – аэрации) и посадке на повышенной бровке и в воде декоративных растений, организацией прогулочной тропы и скамеек (для третьей, самой большой секции чистого пруда).

Временно накапливаемые на территории очистных сооружений отходы, образующиеся в процессе очистки поверхностных сточных вод, должны размещаться на специализированных площадках обезвоживания осадка с твердым покрытием или в  герметичных емкостях.

Глубина очистки дождевых стоков должна соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Схема дождевой канализации предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СН 469-77 «Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных вод».

## 3.10 Охрана окружающей среды

К числу основных факторов, обуславливающих экологическое состояние территории Хатукайского сельского поселения, следует отнести состояние атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почв. В настоящем разделе Генерального плана представлены данные об экологическом состоянии вышеперечисленных компонентов окружающей среды, а так же рекомендуемые мероприятия, обеспечивающие создание благоприятных условий для проживания и жизнедеятельности населения Хатукайского сельского поселения.

Охрана воздушной среды

Основное негативное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают своей деятельностью промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также объекты складского хозяйства и инженерной инфраструктуры. На территории Хатукайского сельского поселения находятся 20 предприятий и объектов различных классов опасности и, соответственно, с различными размерами санитарно-защитных зон. Из числа этих предприятий и объектов многие находятся на территории аула Хатукай, или в непосредственной близости таким образом, что жилая застройка, а так же объекты социального, общественного значения находятся в пределах санитарно-защитных зон предприятий, что недопустимо.

Полное решение экологической проблемы, связанной с ранее размещённым жилищным фондом на территории санитарно-защитных зон от предприятий III класса экологической опасности требует либо перемещения этих предприятий на свободные территории (вне жилой зоны), либо переноса жилого фонда за пределы зоны воздействия предприятий. Для реализации данной проблемы в проекте зарезервированы территории как в производственной, так и селитебной зонах сельского поселения.

В случае невозможности проведения вышеперечисленных кардинальным мер решения экологической проблемы, могут быть реализованы следующие варианты решений:

- Сокращение количества выбросов вредных веществ в атмосферу за счет перевода предприятий на «наилучшие существующие технологии».

- Разработка документации по предельно допустимым выбросам вредных веществ в атмосферу в соответствии с действующим законодательством и на основании уточненной инвентаризации источников.

- Озеленение и благоустройство территорий предприятий и санитарно-защитных зон предприятий.

- Запрещение нового строительства жилого фонда, расположенного в границах СЗЗ  (после разработки и утверждения проекта).

В независимости от варианта решения экологической проблемы, необходимостью является разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны.

Так же, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, следует отметить автотранспорт. По данным УФС Роспотребнадзора по Адыгее стационарные постов наблюдения в Хатукайском сельском поселении нет. За последние годы исследований на предмет загрязнения атмосферного воздуха в Красногвардейском районе не проводилось. По результатам социально-гигиенического мониторинга за 2005 – 2006 годы превышения гигиенических нормативов вредных веществ в атмосферном воздухе в зоне интенсивного движения автотранспорта отсутствуют.

Охрана водной среды

Основными водными объектами на территории Хатукайского сельского поселения является река Лаба которая впадает в реку Кубань. Экологическое состояние этих водоёмов и качество воды в них формируется под воздействием природных и антропогенных факторов.

К числу антропогенных факторов, влияющих на водоёмы, относятся результаты жизнедеятельности человека, промышленная, сельскохозяйственная деятельность. Вредные выбросы, мусор со стихийных свалок ТКО в прибрежных зонах водоёмов посредством выпадения осадков, плоскостного смыва, переносом грунтовыми водами попадают в акватории. Следует так же упомянуть об артезианских межпластовых водах, как источнике водоснабжения территории. Скважины водозабора являются охраняемыми источниками системы водоснабжения. Следует их охранять от воздействия на них загрязненных поверхностных вод. В целом для охраны водных объектов представляются необходимыми следующие меры:

- расчистка и углубление дна рек, укрепление берегов, реконструкция или создание новых объектов системы инженерных сооружений вдоль берегов реки Лаба и реки Белая.

- Санитарная очистка прибрежных и водоохранных зон водоёмов.

- Канализация жилой застройки и создание очистных сооружений.

- Соблюдение зон санитарной охраны скважин водозабора при проектировании и строительстве.

В 2009 году Филиалом ФГУПЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Красногвардейском районе были проведены лабораторные исследования качества воды открытых водоёмов. Результаты исследований показали соответствие вод реки Лаба и реки Белая на территории Хатукайского сельского поселения требованиям СанПин. Протоколы исследований прилагаются к данной работе.

По результатам исследований питьевой воды ГУП «Кубаньгеология» за 2006 год вода из источника водоснабжения по качеству соответствует СанПин и является питьевой.

Охрана почв

Меры по охране почв представляются следующими:

- Ликвидация стихийных свалок ТКО

- Организация свалки ТКО на территории поселения, или на территории соседних поселений.

- Устройство организации селективного сбора токсичных отходов и жидких бытовых отходов.

- Создание, благоустройство территории рекреационных зон, развитие их инфраструктуры.

- Устройство скотомогильников на территории поселения с учетом санитарно-защитной зоны I класса ЭО.

- Инженерная защита территорий, подверженных размыву во время паводков, укрепление берегов рек и балок.

В 2009 году Филиалом ФГУПЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Красногвардейском районе проведены лабораторные исследования санитарно-гигиенического состояния почв, в том числе на территории Хатукайского сельского поселения. По результатам исследований образцы почв соответствуют СанПин.

Охрана территории от шумового воздействия

По территории Хатукайского поселения проходит федеральная трасса Усть-Лабинск-Майкоп. Трасса проходит по землям сельхозназначения, вдали от территории жилой застройки, соответственно, не влияя на неё шумовым воздействием.

## 3.11 Санитарная очистка территорий

Существующее положение

Одной из наиболее важных проблем всего Красногвардейского района является утилизация ТКО. Единственная санкционированная свалка, расположенная в п. Лесном, общей площадью 4 га, эксплуатируется более 30 лет, на сегодня переполнена и не отвечает никаким гигиеническим и природоохранным требованиям. Основной способ обезвреживания отходов – складирование.

Планово-регулярной санитарной очисткой охвачены жители а. Хатукай. Коммунальное хозяйство не оборудовано площадкой для дезинфекции специализированного автотранспорта и контейнеров для сбора ТКО.

В а.Хатукай организована планово-регулярная уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Летняя уборка включает: подметание, мойку и полив территорий общественного пользования, уборку зеленых зон.

Зимняя уборка  предусматривает: очистку сельских проездов, проходов от снега и льда, вывоз снега за пределы поселка (специальные снегосвалки отсутствуют); устранение скользкости поверхности проезжей части дорог, тротуаров.

Проектные предложения

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов:

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-Ф3 от 24.06.98 г.;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Предусматривается совершенствование  обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с благоустроенных улиц и площадей) и их обезвреживание.

Основными положениями организации системы санитарной очистки поселка являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТКО), а так же всех видов отходов;

- Обезвреживание и утилизация всех отходов;

- Сбор, удаление и обезвреживание жидких отходов (на 1 очередь строительства);

- Организация сбора и удаления вторичного сырья;

- Удаление, обезвреживание и переработка неутилизируемых инертных промышленных отходов;

- Уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленных зон, от состояния почвы.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства согласно СНиП 2.07.01-89.

Твердые бытовые отходы составляют (для жилых и общественных зданий, включая арендаторов) на первую очередь – 300 кг/чел. в год (1,5 м3), на перспективу – 350 кг/чел.год (1,75 м3). Норма накопления крупногабаритных отходов, а также смет с покрытий включены в состав приведенного значения ТКО.

Для неканализованной части малоэтажной застройки (на первую очередь строительства) используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

Жидкие отходы неканализованных владений  вывозятся на сливную станцию (возле очистных сооружений).

Отходы лечебных учреждений должны собираться и удаляться в соответствии с СанПиН  2.1.7.728-99.

Общее количество бытовых отходов приведено в таблице № 3.11 – 1.

Табл. 3.11 -1 - Годовое накопление бытовых отходов

| Виды отходов | Население, тыс. чел. | Годовое накопление |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок |
| ТКО | 12 | 13 | 18000 м3 | 22750 м3 |

При контейнерной системе зона размещения контейнеров устанавливается по действующим санитарным нормам. Места размещения контейнеров для организованного временного хранения отходов должны быть намечены с учетом: не менее 20 м до окон жилых и общественных зданий, по возможности предусматривается совмещение с инженерными сооружениями (трансформаторные подстанции, гаражи, автостоянки и пр.). Контейнерные площадки должны иметь водонепроницаемое покрытие (асфальт, асфальтобетон и пр.), ограждение, озеленение по периметру, удобные подъезды, площадки для маневрирования мусоровозного транспорта, уклон в сторону проезжей части не менее 0,02%. Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м.

На  контейнерной площадке рекомендуется предусматривать 10 м2 (ориентировочно) асфальтированного покрытия для сбора крупногабаритных отходов, не помещающихся в контейнер 0,75 м3 (упаковочный материал, пластмасса, линолеум, фаянсовые битые санитарно-технические изделия, холодильники, велосипеды, трубы, радиаторы и пр.). Эти отходы вывозятся по графику.

Вывоз контейнеров осуществляется спецтранспортом.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, осуществляется в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

На территории рынков и комплексов объектов мелкорозничной торговли сбор ТКО осуществляется в контейнеры, устанавливаемые в специально отведенных зонах. Следует предусматривать раздельный сбор ТКО (макулатура и др.).

Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обезвреживания в срок, определенный администрацией поселка (двухдневный срок после окончания работ).

На расчетный срок необходимо выбрать и согласовать с районной санэпидемстанцией местоположение и характеристики полигона ТКО. Возможно, при полигоне предусмотреть строительство мусороперерабатывающего завода.

Опыт эксплуатации систем санитарной очистки позволяет рекомендовать общую схему сбора и вывоза ТКО в радиусе 20-25 км. При наличии в этой зоне значительного количества сельскохозяйственных предприятий возможно устройство единого полигона  (для совместного обезвреживания ТКО и части отходов агропромышленного комплекса),  при этом  предусматривается устройство отдельного узла по переработке органосодержащих сельхозотходов. Узел включает специально обустроенную площадку совместной биотермической обработки животноводческих отходов (навоза КРС, куриного помета) с растительными остатками. Последние используются в качестве пористых, сыпучих, разрыхляющих наполнителей животноводческих отходов с целью интенсификации процесса термогенеза.

Создание единого полигона будет способствовать перераспределению потоков отходов от сельских свалок  (зачастую несанкционированных) на единый полигон.

При соблюдении технологических и санитарных правил на полигоне обеспечивается защита окружающей среды от загрязнения.

Для уменьшения объема ТКО, складируемых на полигоне, для максимальной утилизации вторичных ресурсов предлагается устройство мусоросортировочной станции (МСС), размещаемой возле полигона ТКО.

На полигоне разрешается обезвреживать:

1. бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых  и административных учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Полигон ТКО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТКО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата,  организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков. В составе дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов.

Реализация строительства полигона в соответствии с вышеуказанными положениями в значительной степени позволит обеспечить требования концепции минимизации экологического риска, согласно которой решается задача максимально возможного снижения экологической нагрузки на окружающую природную среду.

Отходы, содержащие токсичные элементы, а также составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме.

Кладбища

На территории сельского поселения имеется действующих 7 кладбищ их общая площадь, включая резерв, составляет 14,0 га.

Имеющиеся кладбища не отвечают гигиеническим нормативам: не огорожены по периметру, не оборудованы контейнерные площадки для сбора и временного хранения ТКО, отсутствует водоснабжение. Уборка территорий, прилегающих к кладбищам не организована.

На перспективу необходима организация нового мусульманского кладбища.

Размеры земельных участков, отводимых под кладбище традиционного захоронения принимаются в соответствии с прил. 8 СНиП 2.07.01-89*.

Площадь захоронений принимается ориентировочно равной 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение 5 м2.

Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почетных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно предусматриваются по 25 м2 (условно на 5 могил). На участках, не имеющих естественного стока, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

## 3.12 Система зеленых насаждений

Хатукайское сельское поселение, расположенное в Предкавказской степной зоне, (характеризуемой трудностями культивации древостойной растительности и отличающейся продолжительностью знойного летнего периода) обладает естественной потребностью к развитию системы зеленых насаждений, составляющих во взаимосвязи с гидрографической сетью водоемов экологический каркас территории поселения.

По состоянию на 2009 г система озеленения поселения представлена неблагоустроенным сквером в центральной части аула Хатукай.

## 3.13. Проектные предложения по изменению границ

Проектом генерального плана МО Хатукайское сельское поселение предусматривается увеличение административной черты а.Хатукай. Это связано с необходимостью освоения новых территорий для жилого строительства и дальнейшего развития данного населённого пункта.

При этом административные границы п.Лесной, п.Свободный и п.Набережный не предполагается изменять.

Изменение административной черты а.Хатукай планируется на расчётный срок.

4. Риски возникновения ЧС на транспорте.

Аварийно-опасные участки на территории поселения отсутствуют, возможны аварии по вине человеческого фактора. Стационарные посты на территории поселения отсутствуют.

| Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС |
| --- |
| Формирования и подразделения | Л/состав чел. | Техника ед. |
| ПЧ 7 ,с.Красногвардейское | 17 | 2 |
| МУ ЦРБ | 5 | 1 |
| ГИБДД Красногвардейского района | 9 | 5 |

4.1 Риск возникновения ЧС на магистральном нефтепроводе.

Риски возникновения ЧС на нефтепроводе не прогнозируются в связи с его отсутствием на территории населенного пункта.

Риск возникновения природных пожаров на территории а.Хатукай муниципального образования Хатукайское сельское поселение.

На территории сельского поселения угрозы возникновения природных  пожаров нет. ЧС, связанные с возникновением природных  пожаров , не прогнозируются.

Причины возникновения пожаров:

- риск возможен по человеческому фактору, поджог сухой травы или неосторожное обращение с огнем

- в случае ЧС на пожароопасных объектах АЗС

Схема риска возникновения техногенных пожаров.

4.2 Риск возникновения ЧС на инженерных сетях поселения МО "Хатукайское сельское поселение"

Риски на электросетях связаны:

-с износом оборудования;

-авариями на технологическом оборудовании

по вине персонала;

- обрывом линий электропередач при сильном

- ветре, граде, налипании снега на проводах

В результате аварий на объектах РРЭС :

- возможно отключение электроэнергии

- в зимнее время на социально-значимые

- объекты источник ЧС- втер, град,

- налипание снега на проводах

Характеристика инженерных коммуникаций и данные по количеству жителей попадающих под угрозу в случае ЧС ситуации:

Усть-Лабинск – Красногвардейское

ВЛ-210 кВ

Протяженность 15,1 км

В зоне ЧС – 3550 чел.

Усть-Лабинск – Еленовская

ВЛ-210 кВ

Протяженность 18,5 км

В зоне ЧС – 3000 чел.

Подстанция а. Хатукай

Тип тр-ра-Т-1 35/10 N 3200

Мощность –3200 кВт

В зоне ЧС – 2600 чел.

4.2.1 Риск возникновения ЧС на магистральном газопроводе.

Владелец – ОАО «ГАЗПРОМ»;

Эксплуатирующая организация- Майкопское линейно-производственное управление ма-гистральных газопроводов, филиал «ООО» «Газпромтрансгаз-Кубань», расположено по адресу: 385000, г. Майкоп, ул. Гоголя,17. тел. 88772-522420,521813.Руководитель-Хубов Г.Л.

Газопроводы диаметр труб -720-820 мм, давление 55атм..толщина стенки – 12 мм.

Эксплуатирующая организация- ЛПУМГ ООО «ГазпромТрансгаз-Кубань».

Населенные пункты в зону риска ЧС, связанной с авариями на газопроводах, не попадают.

Эвакуация населения не предусматривается.

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Исходя из частоты возникновения аварий на газопроводах, следует, что на территории Хатукайского сельского поселения маловероятно возникновение ЧС связанных с авариями на магистральных газопроводах |
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

| Характеристика газопровода |
| --- |
| №п\п | Наименование | диаметр, мм. | давление атмосферы | толщина стенки трубы | Протяженность |
|  |  |  |  | мм |  |
| 1 | Майкоп-Некрасовская |  | 720 | 20-55 | 11 | 16,3 |

В случае аварии на газопроводе жилые дома и объекты экономики в зону дей	ствия поражающих факторов не попадают, минимальное удаление указанных объектов от газопровода составляет 60м, в связи с этим маршруты эвакуации населения из зоны аварии и места временного размещения не предусмотрены. Вероятное время устранения возможной аварии- до 10 часов.

4.3 Риски подтопления (затопления) на территории Хатукайского сельского поселения.

| водоток | Населенный пункт | Количество домов, ед | Количество жителей, чел | Площадь зоны подтопления, кв.км. | Скотомогильники, скл. с яд.-хим в зоне подтплен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаба | а. Хатукай | 1843 | 5150 | 401,5 | нет |
| Лаба | п. Набережный | 28 | 93 | 30 | нет |

Перечень превентивных мероприятий при угрозе и возникновении подтоплений на территории Хатукайского сельского поселения:

| 1. | Контроль за данными, поступающими с гидропостов на реках и водоемах данной территории |
| --- | --- |
| 2. | Прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении и оповещение о результатах прогноза органов власти, учреждений, организаций, предприятий и населения |
| 3. | Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (уточнение расчета сил и средств, организация взаимодействия). |
| 4. | Организация работ по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обваловок и т.п.) |
| 5. | Контроль за работой рек по принятию паводковых вод и регулированию стока |
| 6. | Подготовка мер по отводу паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы |
| 7. | Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению. Планирование и подготовка к паводку временных переправ |
| 8. | Проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных объездных путей |
| 9. | Подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения |
| 10. | Организовать подготовку к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением |
| 11. | Организовать подготовку к проведению противоэпидемических мероприятий |
| 12. | Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций. |

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Подтопление н.п. не зафиксировано | Подтопление н.п. не зафиксировано | Подтопление н.п. не зафиксировано | Подтопление н.п. не зафиксировано | Подтопление н.п. не зафиксировано | Исходя из прогноза поводков сохраняется угроза подтопления |

4.4 Риск возникновения ЧС природного характера на территории Хатукайского сельского поселения (землетрясение)

Проектируемая территория подвержена воздействию практически всего спектра опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Наиболеераспространенными являются: дождевые паводки, сильные дожди и снегопады, бури и ураганы, крупный град. Территория поселения расположена в сейсмически активной зоне с возможной силой землетрясения до 8 баллов.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры).

Снегопады

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению)конструктивных элементов зданий.

Ливневые дожди и подтопления

Исходя из климатических и инженерно-геологических условий района

строительства, ливни, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования. На проектируемой территории располагаются опасные участки, на которых возможно возникновения ЧС, связанной с наводнениями на реках - вдоль правого берега р.Белая, дамба обвалования, 1-2 км. от устья, возможна просадка тела дамбы обвалования, 300-350 м. С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов относятся:

 сильные ветры;

 подтопление фундаментов и помещений зданий, находящихся ниже

планировочной отметки земли грунтовыми водами.

Категория опасности остальных природных процессов – умеренно опасные.

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 | 2006 -2008 |  |
| 10.03.2004 г. Землетрясение интенсивностью 3 балла. Жертв и разрушений нет. | 6.11.2005 г. Землетрясение интенсивностью 2 балла. Жертв и разрушений нет. | нет | Из статистических данных следует, что на территории района вероятность возникновения ЧС, связанной с сильными землетрясениями, маловероятна. |

В зону ЧС попадают 23 населенных пункта района с населением 30,9 тыс. человек.

В зону ЧС могут попасть 1 нефтепровод, 14 АЗС, 15 трансформаторных подстанций, 1 медицинское учреждение, 11 котельных .

Перечень превентивных мероприятий при угрозе возникновения землетрясения :

| 1. | Организовать сейсмический мониторинг |
| --- | --- |
| 2. | Организовать прогнозирование возможных зон разрушений для населенных пунктов |
| 3. | Подготовка органов управления к действиям в условиях ЧС |
| 4. | Определить перечень необходимых сил и средств, мест их расположения и маршрутов для ликвидации последствий землетрясения |
| 5. | Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения |
| 6. | Организовать уточнение и подготовку к проведению мероприятий первоочередного жизнеобеспечения |
| 7. | Исключение или ограничение возможности поражения от вторичных факторов (отключение электросетей, централизованной подачи газа и др.) |
| 8. | Доведение до населения правил проведения и действий при угрозе и начале землетрясения |
| 9. | Подготовка к привлечению при необходимости дополнительных сил и средств в соответствии с планом взаимодействия |
| 10. | Ограничение в землепользовании, размещении новостроек |
| 11. | Мероприятия, основанные на сейсмическом районировании |
| 12. | Защитные мероприятия в случае прогнозирования времени землетрясения |
| 13. | Организовать подготовку к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением |
| 14. | Организовать подготовку к проведению противоэпидемических мероприятий |
| 15. | Определение дублера для населенных пунктов, расположенных в сейсмоопасной зоне |

4.5 Локальные системы оповещения и СМИ  в случае ЧС ситуации на территории Хатукайского сельского поселения.

Локальные системы оповещения целесообразно размещать в местах массового скопления людей, таких как : школы, ДДУ, ДК, Амбулатории, торговые центры, спортшколы и т.п.

Охват средствами оповещения ЛСО:

| Населенные пункты | Всего населенных пунктов | Проживает населения (тыс. чел) | Населенных пунктов, включенных в СО | Охват населения, тыс. чел/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | За 5 мин. | За 30 мин. |
| Сельские | 3 | 5,045 | - | 1,765/35 | 1,009/20 | 1,765/35 |
| Итого: | 3 | 5,045 | - | 1,765/35 | 1,009/20 | 1,765/35 |

Доступные локальные системы оповещения и СМИ в случае ЧС ситуации на территории Хатукайского сельского поселения:

Система оповещения через радиовещание

| РАДИОВЕЩАНИЕ |
| --- |
| Наименование радиостанции | Федеральное | Региональное | Местное |
| МАЯК | + | + | + |
| Ретро FM | - | - | + |
| Звезда | - | - | + |

Система оповещения через телевидение

| ТЕЛЕВИДЕНИЕ |
| --- |
| Наименование телеканала | Федеральный | Региональный | Местный |
| ОРТ | + | - | + |
| РОССИЯ-1 | + | - | + |
| РОССИЯ-24 | + | - | + |

Система оповещения через интернет

| ИНТЕРНЕТ |
| --- |
| Наименование | Наличие |
| Выделенная линия | + |
| Через оператора сотовой связи | + |
| Общественные пункты доступа в интернет | + |

Система оповещения через печатные СМИ

| ПЕЧАТНЫЕ СМИ |
| --- |
| Наименование | Федеральные | Региональные | Местные |
| Российская газета | + | - | + |
| Адыгейская правда | - | - | + |
| Дружба | - | - | + |

5. Состояние жилищного фонда Хатукайского сельского поселения

Состояние жилищного фонда Хатукайского сельского поселение оценивается по разным критериям, как по капитальности строения, так и по особенностям эксплуатации и сроку эксплуатации. Основная масса жилищного фонда поселения представлена индивидуальными жилимы зданиями 1-2 этажа , так  в самом поселении Хатукай есть блокированная застройка средней этажности.

Территория поселения не раз подвергалась наводнениям, в силу своего особого географического положения. Территория поселения буквально окружена водной акваторией, что естественным образом сказывается на состоянии почв, на которых располагаются здания и строения. Наводнение 2002 года буквально уничтожило множество жилых домов на территории Хатукайского сельского поселения. По государственной программе были возведены новые жилые дома, для тех, кто лишился жилья. Основная масса зданий понесло небольшие повреждения, которые собственными силами ликвидируются хозяевами этих домов.

Согласно предоставленным данным о состоянии жилищного фонда следует:

| № п.п. | Муниципальное образование | Сред. плотность населения | Количество зданий по типам (классификация MMSK-86) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чел/км2 | А1 | А2 | Б | Б1 | Б2 | В | В1 | В2 | С7 | С8 | С9 |
| 1 | Красногвардейс кий район | 45,6 | 1550 | 1690 |  | 3698 | 1585 | 335 | 17 |  |  |  |  |

| Характеристика населенных пунктов |  |
| --- | --- |
| Населенный пункт | кол-во жителей | кол-во жилых домов | % износа жилогосектора | % негазофицированного жилья |
|  |  | всего | 2 эт | 3-5 эт | 6-9 эт | Свыше 9 эт |  |  |
| Красногвардейский район | 30,9 тыс. | 8892 | 83 | 14 | - | - | 45% | 64,5/6788 |